## Slide 1: Arquitetura de Computadores
Prof. Linder Cândido da Silva
UFMT
Fevereiro de 2023

## Slide 2: Componentes do Curso
Aulas.
Leituras de textos recomendados e indicação de material de apoio.
Trabalhos práticos.
Provas.
O material recomendado será indicado na página da disciplina no sistema AVA.
Avaliação: A nota final será computada de acordo com a média aritmética de duas avaliações parciais: (A1 + A2)/2. Para cada avaliação parcial (A1 e A2) serão aplicados uma prova e um ou mais trabalhos. A prova contabilizará 90% da avaliação parcial e os trabalhos contabilizarão os outros 10%.

## Slide 3: Livros indicados
Versão em português: “Projeto Digital e Arquitetura de Computadores” By David Money Harris & Sarah L. Harris
Leitura Complementar

## Slide 4: Arquitetura de Computadores Aula 1 Conceitos Básicos e Circuitos Digitais Combinacionais
Prof. Linder Cândido da Silva
UFMT
Fevereiro de 2023

## Slide 5: Agenda
Introdução.
  Arquitetura de Computadores.
  Organização geral de um computador.
  Como computadores são projetados.
Abstração Digital.
Sistemas de Numeração.
Blocos fundamentais de construção de computadores.
  Transístores.
  Portas lógicas.
  Circuitos combinacionais.
  Álgebra Booleana.
  Mapas de Karnaugh.
  Usando funções booleanas para representar circuitos combinacionais.
  Circuitos Combinacionais usados em Computadores Modernos.
  Temporização de Circuitos Combinacionais.

## Slide 6: Arquitetura de Computadores
É a ciência e a arte de projetar e interconectar componentes de hardware, bem como projetar a interface hardware/software, para criar um sistema de computação que atenda a certos objetivos funcionais específicos.
Exemplos de objetivos funcionais:
  Obter o melhor desempenho possível considerando cargas de trabalho específicas.
  Obter a maior duração possível de bateria restrito a certo espaço e minimizando custos.
  Entre outros.
Certamente, projetar um supercomputador é diferente de projetar um smartphone, mas muitos dos princípios fundamentais são similares.

## Slide 7: Por que estudar Arquitetura de Computadores?
Para criar sistemas computacionais melhores.
  tornar os computadores mais rápidos, mais baratos, menores e mais confiáveis, explorando avanços e mudanças na tecnologia subjacentes.
Possibilitar a criação de novas aplicações.
  Visualização 3D realista e realidade virtual?
  Carros autônomos e medicina personalizada?
Para criar melhores soluções para problemas.
  A inovação de software é construída com base em tendências e mudanças na Arquitetura de Computadores. Em parte, é a melhoria de desempenho dos computadores (mais de 50% ao ano) que permite as inovações que estamos testemunhando.
Para entender como os computadores funcionam e passar na disciplina!

## Slide 8: Organização de um Computador de Propósito Geral
Um computador de propósito geral possui quatro componentes principais.
  Unidade de Computação (CPU): para processamento dos programas.
  Barramentos: para comunicação entre as unidades.
  Unidade de Memória: para armazenamento dos programas.
  Periféricos: para entrada e saída (I/O) de dados.
Burks, Goldstein, von Neumann, “Preliminary discussion of the logical design of an electronic computing instrument,” 1946.

## Slide 9: Organização Geral de um Computador de Propósito Geral
UNIDADE DE CONTROLE
UNIDADE DE PROCESSAMENTO
MEMÓRIA
INPUT:
Teclado,
Mouse,
Disco…
OUTPUT:
Monitor,
Impressora,
Disk…
ULA

## Slide 10: Como os Computadores São Projetados?
Visão Geral Sobre a Metodologia Envolvida no
Projeto de Processadores

## Slide 11: A Arte de Gerenciar a Complexidade!
Processadores são sistemas complexos construídos a partir de bilhões de transistores. Portanto, é impossível compreender esses sistemas a partir de equações detalhadas que descrevem o movimento dos elétrons em cada transistor.
Para projetá-los, precisaremos gerenciar a complexidade, a fim de não nos perdermos nos detalhes. Nesse sentido, utilizaremos recorrentemente os seguintes conceitos:
  Abstração.
  Disciplina.
  Hierarquia e modularidade.
  Regularidade.

## Slide 12: A Arte de Gerenciar a Complexidade! (Cont.)
Abstração: Consiste em dar atenção para aspectos gerais importantes e ignorar detalhes irrelevantes.
  Por exemplo, as portas lógicas podem ser construídas com diferentes dispositivos, incluindo transístores e diodos, com diferentes estruturas internas. Entretanto, quando as usamos para construir sistemas mais complexos desprezamos a estrutura interna e focamos apenas em suas propriedades lógicas.
Disciplina: Ato de restringir intencionalmente as escolhas de projeto para poder trabalhar de forma mais produtiva em um nível mais alto de abstração.
  Por exemplo, ao nos limitarmos aos circuitos digitais, podemos facilmente combinar componentes para construir sistemas sofisticados que superam, em muitas aplicações, àqueles construídos a partir de componentes analógicos.

## Slide 13: A Arte de Gerenciar a Complexidade! (Cont.)
Hierarquia: Consiste dividir o sistema em módulos e depois subdividir cada um dos módulo em submódulos, até que as partes sejam fáceis de entender.
Modularidade: Um módulo deve ter função e interface bem definida, de modo que possa ser facilmente conectado a outros módulos, sem efeitos colaterais imprevistos.
Regularidade: Visa incentivar a uniformidade, para que os módulos possam ser facilmente reutilizados.

## Slide 14: Projeto Multicamada: A Hierarquia de Transformações
Microarquitetura
ISA (Instruction Set Architecture)
Programa/Linguagem
Algoritmo
Problema
Lógica Digital
Dispositivos
Elétrons
No nível mais fundamental, elétrons são controlados por dispositivos eletrônicos para resolver problemas descritos de forma algoritmica.
Algoritmo: Um procedimento finito, passo-a-passo, onde cada passo é precisamente definido e pode ser realizado por um computador
ISA (Instruction Set Architecture):
Interface/contrato entre Software e Hardware. O que o programador assume que o Hardware tem e pode fazer.
Microarquitetura:
Uma implementação em hardware da ISA. Em geral, há várias possibilidades de implementação.
Circuitos Lógicos Digitais
Blocos de construção da Microarquitetura (e.g., registradores, ULA etc.)
Dispositivos: Transístores, diodos e outros componentes usados para controlar o fluxo de elétrons.
Sistema Operacional
Notes: ISA is the interface between hardware and software… It is a contract that the hardware promises to satisfy.
Algorithm: step by step procedure where each step is effectively computable (by a computer), is definite (precisely defined) – “do until fast” is not definite, and terminates
Hamming distance: number of locations in which the corresponding symbols of two equal-length strings is different
Hamming, Richard W. (1950), "Error detecting and error correcting codes", Bell System Technical Journal 29 (2): 147–160
Hamming codes

## Slide 15: Projeto Multicamada (Cont.)
Microarquitetura
SW/HW Interface
Programa/Linguagem
Algoritmo
Problema
Lógica Digital
Dispositivos
Software de Sistema
Elétrons
Arquitetura de Computadores
(visão tradicional)
Arquitetura de Computadores (visão expandida)
Para obter a mais alta eficiência energética e desempenho devemos:
  Trabalhar com a visão expandida da arquitetura de um computador.
  Levar em conta aspectos de toda a hierarquia: de algoritmos a dispositivos.
  Especializar o máximo possível dentro das metas de projeto.

## Slide 16: Projetos Diferentes para Diferentes Objetivos
Fonte: http://www.sia-online.org (semiconductor industry association)

## Slide 17
Fonte: http://sm.pcmag.com/pcmag_uk/photo/g/google-self-driving-car-the-guts/google-self-driving-car-the-guts_dwx8.jpg
Projetos Diferentes para Diferentes Objetivos

## Slide 18
Fonte: http://datacentervoice.com/wp-content/uploads/2015/10/data-center.jpg
Projetos Diferentes para Diferentes Objetivos

## Slide 19: Projetos Diferentes para Diferentes Objetivos
Fonte: https://fossbytes.com/wp-content/uploads/2015/06/Supercomputer-TIANHE2-china.jpg

## Slide 20: Agenda
Introdução.
  Arquitetura de Computadores.
  Organização geral de um computador.
  Como computadores são projetados.
Abstração Digital.
Sistemas de Numeração.
Blocos fundamentais de construção de computadores.
  Transístores.
  Portas lógicas.
  Circuitos combinacionais.
  Álgebra Booleana.
  Mapas de Karnaugh.
  Usando funções booleanas para representar circuitos combinacionais.
  Circuitos Combinacionais usados em Computadores Modernos.
  Temporização de Circuitos Combinacionais.

## Slide 21: Abstração Digital
Uma Revisão

## Slide 22: O Que Caracteriza um Sistema Digital?
Um Sistema Digital (SD) é caracterizado por sua capacidade de processar informações representadas usando apenas dois níveis (ou valores) de alguma grandeza física, aos quais associamos simbolicamente os dígitos binários 0 e 1.
A grandeza física usada depende da tecnologia, mas as mais comuns são a tensão e a corrente elétrica.
Portanto, Sistemas Digitais processam sinais discretos (0s e 1s), em oposição a sistemas analógicos que processam sinais contínuos.
  Um sinal pode ser entendido como uma função de uma ou mais variáveis independentes, cuja variação representa o comportamento de algum fenômeno físico.

## Slide 23: Sinais Contínuos vs Sinais Discretos
Sinal contínuo
Um sinal contínuo pode assumir qualquer valor em um intervalo contínuo de tempo ou espaço.
Sinal discreto
Um sinal discreto assume apenas valores específicos em pontos discretos de tempo ou espaço

## Slide 24: Sistemas Digitais e Analógicos
Sistema Digital: É uma combinação de dispositivos projetados para manipular informações representadas por grandezas físicas em formato digital (valores discretizados em 0s e 1s).
Sistema Analógico: Um sistema analógico é uma combinação de dispositivos projetados para manipular quantidades físicas representadas de forma analógica, isto é, que podem variar dentro de uma faixa contínua de valores.

## Slide 25: Agenda
Introdução.
  Arquitetura de Computadores.
  Organização geral de um computador.
  Como computadores são projetados.
Abstração Digital.
Sistemas de Numeração.
Blocos fundamentais de construção de computadores.
  Transístores.
  Portas lógicas.
  Circuitos combinacionais.
  Álgebra Booleana.
  Mapas de Karnaugh.
  Usando funções booleanas para representar circuitos combinacionais.
  Circuitos Combinacionais usados em Computadores Modernos.
  Temporização de Circuitos Combinacionais.

## Slide 26: Principais Sistemas de Numeração Para Números Inteiros
Uma Revisão

## Slide 27: Sistemas de Numeração Posicional
Para compreender os sistemas digitais é necessário entender os sistemas de numeração decimal, binário, octal e hexadecimal.
Todos esses sistemas de numeração são Sistemas Posicionais, caracterizados por uma base b que define o número de símbolos usados para representar números, e pelo peso de cada dígito no número. O peso é calculado como uma potência de b definida em função da posição do dígito no número.
As bases e os dígitos dos sistemas que estamos interessados são as seguintes:
  Decimal (base 10): 10 símbolos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
  Hexadecimal (base 16): 16 símbolos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F).
  Octal (base 8): 8 símbolos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
  Binário (base 2): 2 símbolos (0, 1).

## Slide 28: Avaliação de Números no Sistema Posicional
Valores Posicionais
(Pesos)
Ponto
Decimal
Um número em um sistema posicional com base é avaliado de acordo com o somatório abaixo:
Exemplo:
MSD: Most Significant Digit.
LSD: Least Significant Digit.

## Slide 29: Avaliação de Números Binários, Octais e Hexadecimais
Avaliar um número Binário, Octal ou Hexadecimal, significa descobrir seu valor. Para isso, aplicamos a fórmula descrita no slide anterior:
  5748 =
  11012 =
  101112 =
  574.28 =
  3316 =
320 + 56 + 4 + 0.25 =
5x82 + 7x81 + 4x80 = 38010
8 + 4 + 0 + 1 =
1x23 + 1x22 + 0x21 + 1x20 = 1310
16 + 0 + 4 + 2 + 1 =
1x24 + 0x23 + 1x22 + 1x21 + 1x20 = 2310
320 + 56 + 4 =
5x82 + 7x81 + 4x80 + 2x8-1= 380.2510
48 + 3 =
3x161 + 3x160 = 5110

## Slide 30: Intervalo de Representação Numérica
Com N-dígitos quantos números decimais podem ser representados? Isto é, qual é o intervalo de representação?
  Exemplo: número decimal de 3-dígitos.
    103 = 1000 valores possíveis. Intervalo de representação: [0, 999]
  De modo geral, com N dígitos:
Similarmente, com N-bits quantos números binários podem ser representados?
  Exemplo: números binários de 3-dígitos.
    23 = 8 valores possíveis. Intervalo de representação: [0, 7] = [0002 to 1112].
  De modo geral, com N bits:
10N Números
  Intervalo [0, 10N - 1]
2N Números
  Intervalo [0, 2N - 1]

## Slide 31: Conversão: Base 10 para a Base r
A conversão de um decimal inteiro para qualquer base é feita dividindo o número (e todos os quocientes sucessivos) por e acumulando os restos.
Por exemplo, Converter 4710 para binário, isto é, base .
Numero = 47 | Quociente | Resto
47/2 | 23 | 1
23/2 | 11 | 1
11/2 | 5 | 1
5/2 | 2 | 1
2/2 | 1 | 0
1/2 | 0 | 1
Resposta 4710 = 1011112

## Slide 32: Conversão: Base 10 para a Base r (Cont.)
A conversão de decimais fracionários para qualquer base é feita multiplicando o número (e todos partes fracionárias sucessivas) por e acumulando a parte inteira. Por exemplo: Converter 0.687510 para binário, isto é, base .
Numero = 0.6875 | Parte Inteira | Parte Fracionária
0.6875 x 2 | 1 | 0.3750
0.3750 x 2 | 0 | 0.7500
0.7500 x 2 | 1 | 0.500
0.5000 x 2 | 1 | 0
Resposta 0.687510 = 0.10112

## Slide 33: Utilidade da Representação Octal e Hexadecimal
É mais fácil reconhecer padrões numéricos mais curtos (hexadecimais e octais) do que padrões longos de 1s e 0s. Por isso, a conversão entre números binário e octais, e entre binários e hexadecimais desempenha um papel importante em sistemas digitais.
Como 23 = 8 e 24 = 16, cada dígito octal corresponde a três dígitos binários e cada dígito hexadecimal corresponde a quatro dígitos binários.
Assim, números binários podem ser facilmente convertidos para octal e hexadecimal formando grupos de 3 e 4 bits, respectivamente.

## Slide 34: Conversão: Base 2 para Base 8
A conversão de binário para octal é realizada criando, da direita para a esquerda, grupos de 3 bits e os convertendo para o dígito octal correspondente.
Exemplo: um número de 32 bits.
  001 011 101 011 100 011 001 111 110 100 110

## Slide 35: Conversão: Base 2 para Base 8 (Cont.)
A conversão de binário para octal é realizada criando, da direita para a esquerda, grupos de 3 bits e os convertendo para o dígito octal correspondente.
Exemplo: um número de 32 bits.
  001 011 101 011 100 011 001 111 110 100 110
  1 3 5 3 4 3 1 7 6 4 6

## Slide 36: Conversão: Base 8 para Base 2
A conversão de octal para binário é análoga, isto é, substituímos cada dígito octal pelo grupo de 3 bits equivalente:
7 5 2 8 3 5 4 3

## Slide 37: Conversão: Base 8 para Base 2 (Cont.)
A conversão de octal para binário é análoga, isto é, substituímos cada dígito octal pelo grupo de 3 bits equivalente:
7 5 2 4 3 5 4 3
111 101 010 100 011 101 100 011

## Slide 38: Conversão: Base 2 para Base 16
Da direita para a esquerda, crie grupos de 4 bits e os converta para o dígito hexadecimal correspondente.
Exemplo: um número de 32 bits.
  101 1101 0111 0001 1001 1111 1010 0110

## Slide 39: Conversão: Base 2 para Base 16 (Cont.)
Da direita para a esquerda, crie grupos de 4 bits e os converta para o dígito hexadecimal correspondente.
Exemplo: um número de 32 bits.
  101 1101 0111 0001 1001 1111 1010 0110
  5 D 7 1 9 F A 6

## Slide 40: Conversão: Base 16 para Base 2 (Cont.)
Analogamente, para a converter de hexadecimal para binário, substituímos cada dígito hexadecimal pelo grupo de 4 bits equivalente:
C E 2 8 3 5 4 B
1100 1110 0010 1000 0011 0101 0100 1011

## Slide 41: Adição Binária
A adição binária é feita de forma análoga a adição decimal, somando coluna por coluna, da direita para a esquerda. Porém, como a base 2 tem menos dígitos, há menos casos a serem considerados:
  0 + 0 = 0
  0 + 1 = 1
  1 + 0 = 1
  1 + 1 = 2(10) = 10
  1 + 1 + 1 = 3(10) = 11

## Slide 42: Adição Binária (Cont.)
Decimal:
Binária:
(Vai-um)
(Vai-um)

## Slide 43: Overflow na Adição de Números Binários
Quando há limitação para o número de bits usados para representar números pode ocorrer overflow.
Na adição binária com números sem sinal ocorre overflow quando a soma gera um bit que não pode ser armazenado.
OVERFLOW !

## Slide 44: Representação de Números Binários com Sinal
As principais representações de números binários com sinal são as seguintes:
  Sinal/Magnitude.
  Complemento de Dois.

## Slide 45: Sinal/Magnitude
Dado um número de N bits, o bit mais significativo (MSB) é usado para representar o sinal e os outros N-1 bits para representar a magnitude (tamanho) do número.
    Números positivos (+): bit de sinal = 0
    Números negativos (-): bit de sinal = 1
Exemplo: ± 6 em sinal/magnitude de 4 bits.
  +6 =
  - 6 =
Avaliação do Número

## Slide 46: Sinal/Magnitude (Cont.)
Considerando um número de N bits:
  O bit mais significativo (MSB) é usado para representar o sinal e os outros N-1 bits para representar a magnitude.
    Números positivos: bit de sinal = 0
    Números negativos: bit de sinal = 1
Exemplo: ± 6 em sinal/magnitude de 4 bits.
  +6 = 0110
  - 6 = 1110
Intervalo de representação:

## Slide 47: Sinal/Magnitude (Cont.)
Considerando um número de N bits:
  O bit mais significativo (MSB) é usado para representar o sinal e os outros N-1 bits para representar a magnitude.
    Números positivos: bit de sinal = 0
    Números negativos: bit de sinal = 1
Exemplo: ± 6 em sinal/magnitude de 4 bits.
  +6 = 0110
  - 6 = 1110
Intervalo de representação:
  [-(2N-1-1), 2N-1-1]

## Slide 48: Problemas da Representação Sinal/Magnitude
Adição não funciona, por exemplo -6 + 6:
1110
+ 0110
10100 errado!
Duas representações para 0 (± 0):
  1000
  0000
Esses problemas introduzem complexidade no projeto de circuitos aritméticos. Por isso, a representação em sinal/magnitude caiu em desuso, mas chegou a ser usada nos primeiros computadores da IBM.

## Slide 49: Representação em Complemento de Dois
Utilizado na maioria dos computadores atuais, não tem os mesmos problemas dos números representados em sinal/magnitude:
  Adição funciona.
  Representação única para o 0.
O bit mais significativo (msb) ainda indica o sinal (1 = negativo, 0 = positivo) e tem peso -2N-1.
  Maior número positivo de 4-bits: 0111
  Maior número negativo de 4-bits: 1000
Intervalo de representação: [-2N-1, 2N-1-1] 8 bits: [-128,127]
A = ∑ ai2i – an-12n-1
i=0
i=n-2
A= an-1an-2...a1a0

## Slide 50: Representação em Complemento de Dois (Cont.)
Um número negativo é formado invertendo os bits do número positivo (MSB ainda indica o sinal do inteiro) e adicionando 1:
27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |  | Comp. de Dois | Sem Sinal
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | +0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | +1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +2 | 2
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | +127 | 127
… | … | … | … | … | … | … | … |  | … | …
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | -128 | 128
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | -127 | 129
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -3 | 253
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | -2 | 254
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | -1 | 255

## Slide 51: Representação em Complemento de Dois (Cont.)
Procedimento para obter o complemento de dois de um número:
  Inverta os bits do número.
  Some 1 ao resultado.
Exemplo: Obter o negativo de 310 em complemento de dois.
  Primeiro obtemos o valor positivo em complemento de 2 0011
  Após inversão dos bits: 1100
  Após adicionar 1 obtemos o valor desejado 1101 em complemento de 2.

## Slide 52: Representação em Complemento de Dois (Cont.)
Adição: 6 + (-6) usando números de complemento de dois:
Adição: -2 + 3 usando números de complemento de dois:

## Slide 53: Representação em Complemento de Dois (Cont.)
Adição: 6 + (-6) usando números de complemento de dois:
Adição: -2 + 3 usando números de complemento de dois:
Resultados corretos ignorando o bit de estouro. Em complemento de 2 overflow só ocorre quando números com mesmo sinal são somados e o resultado tem sinal diferente dos números somados.

## Slide 54: Extensão com sinal em comp. de 2 (Sign-Extension)
Um valor pode ser facilmente estendido de N bits para M bits (onde M > N). Para isso, basta copiar o bit de sinal para os bits mais significativos. O valor do número continua o mesmo em complemento de dois.
Exemplo 1:
  representação de 3 com 4 bits = 0011
  Extensão com sinal para 8 bits: 00000011
Exemplo 2:
  representação de -5 com 4 bits = 1011
  Extensão com sinal para 8 bits: 11111011

## Slide 55: Agenda
Introdução.
  Arquitetura de Computadores.
  Organização geral de um computador.
  Como computadores são projetados.
Abstração Digital.
Sistemas de Numeração.
Blocos fundamentais de construção de computadores.
  Transístores.
  Portas lógicas.
  Circuitos combinacionais.
  Álgebra Booleana.
  Mapas de Karnaugh.
  Usando funções booleanas para representar circuitos combinacionais.
  Circuitos Combinacionais usados em Computadores Modernos.
  Temporização de Circuitos Combinacionais.

## Slide 56: Transístores
Uma Revisão

## Slide 57: Transístores
Os processadores são construídos a partir de um grande número de dispositivos muito simples: transístores MOS.
Microarquitetura
ISA (Arquitetura)
Programa/Linguagem
Algoritmo
Problema
Lógica Digital
Dispositivos
Software de Sistema
(SO)
Elétrons
  O microprocessador Pentium IV, disponível em 2000, foi fabricado com mais de 42 milhões de transístores MOS.
  O microprocessador Core i7 Broadwell-E, disponível em 2016, foi fabricado com mais de 3.2 bilhões de transístores MOS.
A seguir, vamos entender como um transístor MOS pode ser usado para atuar como um elemento lógico.

## Slide 58: Transístor MOS
Transístores MOS são dispositivos com três terminais construídos combinando os seguintes materiais:
  Condutores (Metal)
  Isolantes (Oxido)
  Semicondutores
Para nossos propósitos, os transístores são úteis porque podem atuar como uma chave eletrônica muito rápida, que podem ser combinadas para construir portas lógicas.
O estudo aprofundado das propriedades elétricas dos transístores está além do escopo desse curso.
Gate
Source
Drain

## Slide 59: Tipos de Transístores MOS
Há dois tipos de transístores MOS: tipo-n e tipo-p.
Ambos podem operar “logicamente” como uma chave eletrônica, permitindo ou não a passagem de corrente elétrica entre os terminais Source e Drain, a depender da voltagem aplicada no terminal Gate.
tipo-n
tipo-p

## Slide 60: Como o transístor MOS tipo-n funciona?
Um transístor MOS tipo-n pode atuar como uma chave eletrônica muito rápida.
Visão esquemática de um transístor
MOS tipo-n
Se ao terminal gate do transístor tipo-n for fornecida uma voltagem maior que zero, a conexão source-drain se comporta como um fio condutor (chave fechada).
Dependendo da tecnologia a voltagem pode variar de 0.3 até 3V
Se ao terminal gate do transístor tipo-n for fornecido voltagem 0V, a conexão source-drain atua como uma resistência infinita (chave aberta).

## Slide 61: Como o transístor MOS tipo-p funciona?
Um transístor MOS tipo-p pode atuar como uma chave eletrônica muito rápida.
Se ao terminal gate do transístor tipo-p for fornecida uma voltagem maior que zero, a conexão source-drain atua como uma resistência infinita (chave aberta).
Dependendo da tecnologia a alta voltagem pode variar de 0.3 até 3V
Se ao terminal gate do transístor tipo-p for fornecido voltagem 0V, a conexão source-drain se comporta como um fio condutor (chave fechada).
Visão esquemática de um transístor
MOS tipo-p

## Slide 62: Como um transístor MOS funciona (Cont.)
Um transístor tipo-n em um circuito com uma bateria e uma lâmpada
O transístor tipo-p se comporta de forma oposta ao transístor tipo-n.
Notação abreviada
O circuito é fechado quando é fornecida tensão acima do limiar de corte ao terminal gate.
n-type
p-type
O circuito é fechado quando é fornecida tensão abaixo do limiar de corte ao terminal gate.

## Slide 63: Abstraindo Transístores e Construindo Portas Lógicas
Uma Revisão

## Slide 64: Um Nível Acima nas Camadas de Abstração
Sabendo como um transístor MOS funciona, como construir circuitos digitais a partir deles?
Microarquitetura
ISA (Arquitetura)
Programa/Linguagem
Algoritmo
Problema
Lógica Digital
Dispositivos
Sistema Operacional
Elétrons
Resposta:
  Com um conjunto de transístores MOS podemos construir unidades lógicas chamadas de Portas Lógicas, as quais implementam funções lógicas simples.
Similarmente, como veremos, as portas lógicas podem ser combinadas para construir circuitos digitais mais complexos.

## Slide 65: Tecnologia CMOS (Complementary MOS)
Computadores modernos são construídos com uma tecnologia que combina transístores MOS tipo-n e transístores MOS tipo-p.
A tecnologia CMOS surgiu com o objetivo de extrair o melhor dos transístores tipo-n e tipo-p:
  Transístores tipo-n são bons para passar 0V, mas não para passar VDD (tensão de alimentação).
  Transístores tipo-p são bons para passar VDD (tensão de alimentação), mas não para passar 0V.
CMOS = nMOS + pMOS
Notes: N-type transistors pass 0’s well, but 1’s poorly
P-type transistors pass 1’s well, but 0’s poorly
That is why they are connected to the 3V and GND the way they are connected.
N-type’s source is connected to 0
P-type’s source is connected to 3V

## Slide 66: A Porta lógica CMOS Mais Simples
A estrutura lógica mais simples que existe em um computador moderno:
tipo-n
tipo-p
O que esse circuito faz?
Notes: N-type transistors pass 0’s well, but 1’s poorly
P-type transistors pass 1’s well, but 0’s poorly
That is why they are connected to the 3V and GND the way they are connected.
N-type’s source is connected to 0
P-type’s source is connected to 3V

## Slide 67: A Porta lógica CMOS Mais Simples (Cont.)
O que acontece quando a entrada é conectada em 0V?
O transístor tipo-p coloca a saída em nível lógico alto (pull-up).
Lembre-se: Transístores tipo-p são bons para passar VDD.
Notes: N-type transistors pass 0’s well, but 1’s poorly
P-type transistors pass 1’s well, but 0’s poorly
That is why they are connected to the 3V and GND the way they are connected.
N-type’s source is connected to 0
P-type’s source is connected to 3V

## Slide 68: A Porta lógica CMOS Mais Simples (Cont.)
O que acontece quando a entrada é conectada a 3V?
O transístor tipo-n coloca a saída em nível lógico baixo(pull-down)
Lembre-se: Transístores tipo-n são bons para passar 0V.
Notes: N-type transistors pass 0’s well, but 1’s poorly
P-type transistors pass 1’s well, but 0’s poorly
That is why they are connected to the 3V and GND the way they are connected.
N-type’s source is connected to 0
P-type’s source is connected to 3V

## Slide 69: A Porta lógica CMOS Mais Simples (Cont.)
O circuito apresentado implementa uma porta lógica NOT.
  Se A = 0V então Y = 3V.
  Se A = 3V então Y = 0V.
Para simplificar, podemos fazer uma interpretação lógica mais abstrata:
  Interprete 0V como o valor binário 0.
  Interprete 3V como o valor binário 1.
A | tipo-p | tipo-n | Y
0 | OFF | ON | 1
1 | ON | OFF | 0
E representamos o circuito esquematicamente

## Slide 70: Portas Lógicas Mais Complexas
O que esse circuito faz?

## Slide 71: Porta CMOS NAND
  P1 e P2 estão em paralelo. Se um deles estiver fechado (ON) a saída será 3V.
  N1 e N2 estão em série. Se ambos estiverem fechados (ON) a saída será 0V.
A | B | P1 | P2 | N1 | N2 | Y
0 | 0 | ON | ON | OFF | OFF | 1
0 | 1 | ON | OFF | OFF | ON | 1
1 | 0 | OFF | ON | ON | OFF | 1
1 | 1 | OFF | OFF | ON | ON | 0
Representação Esquemática

## Slide 72: Como Construir uma Porta CMOS AND?
Construímos uma porta AND usando uma porta NAND e uma porta NOT em série
Representação Esquemática
Tabela Verdade

## Slide 73: Em resumo: NOT, NAND e AND

## Slide 74: Estrutura Geral Portas CMOS Inversoras
A estrutura geral das portas lógicas CMOS inversoras NOT, NAND, NOR:
  Consiste em duas redes de transistores conectadas à saída. Uma rede de transístores pMOS para pull-up e uma rede de transístores nMOS para pull-down.
  A topologia de cada rede pode ser formada por transístores em série ou em paralelo, dependendo da porta.
    Quando os transístores estão em paralelo, a rede é ON se um dos transístores é ON.
    Quando os transístores estão em série, a rede é ON somente se todos os transístores estão ON.
Notes: N-type transistors pass 0’s well, but 1’s poorly
P-type transistors pass 1’s well, but 0’s poorly
That is why they are connected to the 3V and GND the way they are connected.
N-type’s source is connected to 0
P-type’s source is connected to 3V

## Slide 75: Estrutura Geral das Portas CMOS Inversoras (Cont.)
Uma única rede deve estar ON em um dado momento.
Portas não inversoras (AND, OR) podem ser construídas colocando um inversor na saída final das redes.
  Se ambas as redes estiverem ON em um dado momento, um curto circuito é formado entre VDD e GND levando a uma provável operação incorreta e possivelmente queimando os transístores.
  Se ambas as redes estiverem OFF ao mesmo tempo, a saída ficará flutuando, indefinida, pois não estará conectada a VDD nem a GND.
Notes: N-type transistors pass 0’s well, but 1’s poorly
P-type transistors pass 1’s well, but 0’s poorly
That is why they are connected to the 3V and GND the way they are connected.
N-type’s source is connected to 0
P-type’s source is connected to 3V

## Slide 76: Latência
Que transístor é mais rápido nMOS ou pMOS?
Resposta:
  Transístores nMOS são mais rápidos. Elétrons se movimentam mais rápido do que lacunas pelo material semicondutor.
Qual das redes é mais rápida, com transístores em série ou em paralelo?
Resposta:
  Com transístores em paralelo a rede é mais rápida. Numa rede com transístores em série o sinal precisa propagar em sequência por todos os transístores.
Como aliviar a latência de uma rede pMOS em série usada para criar portas NOR de múltplas entradas?
  Ver H&H Seção 1.7.8: Lógica Pseudo-nMOS.

## Slide 77: Tabela Verdade das Portas Lógicas
Para a porta XOR
Para a porta XNOR

## Slide 78: Tabela Verdade das Portas Lógicas (Cont.)
Um buffer tristate possui três estados possíveis para a saída: alto (1), baixo (0) e flutuante (Z).
Nos esquemáticos ao lado cada buffer tristate tem uma entrada A, uma saída Y e um sinal de habilitação. A habilitação pode ser ativa em nível alto (E=1), indicada com uma conexão normal, ou ativa em nível baixo (E=0), indicada com a presença de uma bolha.
Quando habilitado, o buffer tristate atua como um buffer simples, transferindo o valor de entrada para a saída.
Quando desabilitado, a saída fica flutuando (Z).

## Slide 79: Buffers Tri-States: Exemplo
Imagine um barramento compartilhado conectando a CPU e a memória.
  A qualquer momento, apenas a CPU ou a memória podem colocar um valor no fio, não ambos simultaneamente
  Podemos usar dois buffers tri-states: um controlado pela CPU, e o outro controlado pela memória, a fim de garantir que no máximo um esteja ativado em um dado momento.
CPU
Memória
BloqueiaMem
BloqueiaCPU
Barramento

## Slide 80: Porta de Transmissão
Às vezes, é necessário uma chave que possa passar bem tanto 0 quanto 1. Tal chave pode ser projetada combinando dois transístores, um nMOS e um pMOS.
  Lembre-se: transistores nMOS são bons para passar 0 e os pMOS são bons para passar 1.
O esquemático ao lado ilustra esse circuito, chamado de porta de transmissão. Trata-se de uma chave bidirecional, isto é, que não tem entrada ou saída preferencial.
  Quando o sinal de controle EN=0, ambos os transístores estão desligados: A e B não estão conectados.
  Quando EN = 1, a porta de transmissão está ligada, e qualquer valor lógico pode fluir entre A e B.
Notes: N-type transistors pass 0’s well, but 1’s poorly
P-type transistors pass 1’s well, but 0’s poorly
That is why they are connected to the 3V and GND the way they are connected.
N-type’s source is connected to 0
P-type’s source is connected to 3V

## Slide 81: Portas Lógicas Maiores (Múltiplas Entradas)
As portas lógicas podem ser estendidas para terem mais que 2 entradas
  Exemplo: 3-input AND, 10-input OR.
A lógica implementada é análoga:
  Portas AND tem saída 1 somente quando todas as entradas estão em 1.
  Portas NAND tem saída 0 somente quando todas as entradas estão em 1.
  Portas OR tem saída 0 somente quando todas as entradas estiverem em 0.
  Portas NOR tem saída 1 somente quando todas as entradas estiverem em 0.
  Portas XOR tem saída 1 quando há um número impar de 1s nas entradas
  Portas XNOR tem saída 0 quando há um número impar de 1s nas entradas.

## Slide 82: Técnica para Projetar Circuitos Lógicos Combinacionais
Uma Revisão

## Slide 83: Tipos de Circuitos Digitais
Circuitos digitais Combinacionais.
  Sem elementos de memória.
  Saídas dependem estritamente da combinação dos valores vigentes nas entradas.
Circuitos digitais Sequenciais.
  Possuem elementos de memória.
  Saídas são determinadas por valores históricos e valores vigentes aplicados nas entradas.
Revisaremos primeiro como projetar e analisar circuitos combinacionais.

## Slide 84: Circuitos Combinacionais
Nesses circuitos, as saídas (output) dependem estritamente da combinação dos valores vigentes nas entradas (inputs).
O projeto de circuitos Combinacionais demanda:
  Especificação funcional: descreve a relação lógica entre entradas e as saídas.
  Especificação temporal: A especificação de temporização de um circuito combinacional consiste em limites inferior e superior para o atraso transcorrido entre mudanças nas entradas e a resposta nas saídas.
Muitos dos componentes importantes da microarquitetura de um computador são Circuitos Combinacionais!

## Slide 85: Exemplo Simples de Circuito Combinacional
Especificação Funcional
Implementação 1
Implementação 2
Em geral há muitas implementações possíveis para uma mesma função. Você escolhe de acordo com os blocos de construção à sua disposição e as restrições de design. Essas restrições geralmente incluem área, velocidade, potência e tempo de design.

## Slide 86: Álgebra Booleana
Uma Revisão

## Slide 87: Introdução à Álgebra Booleana
Desenvolvida por George Boole:
Álgebra que envolve apenas 1’s e 0’s.
  Com as operações AND, OR, NOT (todas as outras operações podem ser obtidas a partir dessas operações).
Fundamentada em Axiomas, a partir dos quais são derivados as leis e teoremas.
  Usada para manipular expressões booleanas e fazer simplificações.
  Usada para extrapolar propriedades mais “sofisticadas” e úteis para lidar com projetos digitais representados na forma de uma função booleana.
George Boole, “The Mathematical Analysis of Logic,” 1847.

## Slide 88: Álgebra Booleana: Axiomas
1. O conjunto B contém dois elementos,
{0, 1}, tal que 0 ≠ 1
2. Fechamento a, b B,
(i) a + b B
(ii) a • b B
3. Lei comutativa: a,b B,
(i) a + b = b + a
(ii) a • b = b • a
4. Identidades: 0, 1 B
(i) a + 0 = a
(ii) a • 1 = a
5. Lei Distributiva:
(i) a + (b • c) = (a + b) • (a + c)
(ii) a • (b + c) = a • b + a • c
6. Complemento:
(i) = 1
(ii) = 0
Informalmente
As operações AND e OR resultam em valores no conjunto B, ou seja, em 0 ou 1.
Para operações AND, OR de 2 entradas, a ordem
não importa
1 é o elemento neutro da operação AND
0 é o elemento neutro da operação OR
• distribui sobre +, tal como na álgebra convencional
…mas + distribui sobre • também (!!)
AND/OR com elementos complementares.
Formalmente
Formalidade matemática...

## Slide 89: Álgebra Booleana: Dualidade
Todos os axiomas apresentam forma dual. Isso significa que se uma expressão booleana é avaliada como verdadeira, o mesmo se sustenta para sua forma dual.
A forma dual de uma expressão Booleana é obtida substituindo:
  Toda operação AND por uma operação OR.
  Toda operação OR por uma operação AND.
  Toda constante 1 por 0.
  Toda constante 0 por 1.
  Mas, os literais e os complementos não devem ser alterados!
➙ a + (b • c) = (a + b) • (a + c)
a • (b + c) = (a • b) + (a • c)
Exemplo:

## Slide 90: Álgebra Booleana: Leis Úteis
Operações com 0 e 1:
Lei Idempotente:
Lei da Involução:
Leis Complementariedade:
Lei Comutativa:
1. X + 0 = X
2. X + 1 = 1
3. X + X = X
4. = X
5. X + = 1
6. X + Y = Y + X
AND, OR de uma variável com o elemento neutro retorna a variável original
AND, OR com uma mesma variável
retorna a variável em questão
Complementos duplos se cancelam
AND, OR de uma variável e seu complemento devolve o complemento do elemento neutro da operação
Apenas um axioma…
1D. X • 1 = X
2D. X • 0 = 0
3D. X • X = X
5D. X • = 0
6D. X • Y = Y • X
Dual

## Slide 91: Álgebra Booleana: Leis Úteis (Cont.)
Lei Distributiva:
Teoremas úteis para simplificação:
9. X • Y + X • = X
10. X + X • Y = X
11. (X + ) • Y = X • Y
9D. (X + Y) • (X + ) = X
10D. X • (X + Y) = X
11D. (X • ) + Y = X + Y
8. X • (Y+ Z) = (X • Y) + (X • Z)
8D. X + (Y• Z) = (X + Y) • (X + Z)
Lei Associativa:
7. (X + Y) + Z = X + (Y + Z)
= X + Y + Z
7D. (X • Y) • Z = X • (Y • Z)
= X • Y • Z
A ordem dos parêntesis não importa
Axioma
Úteis para simplificar
expressões
Vale a pena lembrá-los, pois aparecem muito em projetos reais!

## Slide 92: Álgebra Booleana: Provando Teoremas
X • ( Y + ) | = X | Distributiva (5)
X • 1 | = X | Complemento (6)
X | = X | Elem. neutro (4)
Provando teoremas via axiomas da álgebra booleana:
EX: Prove o teorema: X • Y + X • = X
EX2: Prove o teorema: X + X • Y = X
X • 1 + X • Y | = X | Elem. neutro (4)
X • ( 1 + Y ) | = X | Distributiva (5)
X • 1 | = X | Identidade (2)
X | = X | Elem. neutro (4)

## Slide 93: Lei de DeMorgan
Trata-se de uma transformação
F =
Aplicando a lei de DeMorgan (12):
Ou seja, uma NOR é equivalente a uma AND com entradas invertidas.
12.
12D.

## Slide 94: Lei de DeMorgan (Cont.)
NOR é equivalente a AND
com entradas complementadas
NAND é equivalente a OR
com entradas complementadas
Possibilita conversões entre diferentes tipos de funções lógicas. São úteis se não tivermos todos os tipos de portas.
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 95: Usando Funções Booleanas para Especificar Circuitos Combinacionais

## Slide 96: Funções Boolenas
A Especificação Funcional de cada saída de um circuito combinacional é feita por meio de uma Função Booleana.
Uma função é um Mapeamento único de valores de entrada para valores de saída.
  Os mesmos valores de entrada devem sempre produzir os mesmos valores de saída.
  Sem memória (a saída não depende de valores históricos armazenados).
Exemplo: somador completo de 1-bit. As saídas S e Cout são definidas dos valores vigentes em A, B e Cin.
S = F(A, B, Cin)
Cout = G(A, B, Cin)

## Slide 97: Ideia Chave!
Dado a tabela verdade descrevendo as saídas F1,.., Fn de um circuito, como obter as funções F1,..,Fn de maneira padronizada em termos de suas entradas?
Resposta: Usamos as Formas Canônicas de Dois Níveis, também conhecidas como Soma de Produtos e Produtos de Somas, as quais oferecem uma assinatura algébrica única e conveniente.
A seguir apresentaremos como obter a expressão booleana de uma função na forma de Somas de Produtos e Produtos de Somas.

## Slide 98: Soma de Produtos (SOP)
Forma Canônica SOP:
Também conhecida como expansão de mintermos
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
A função booleana final é dada pela soma (OR) dos mintermos das linhas da tabela verdade com saída 1
Cada linha da tabela verdade tem um mintermo associado. Um mintermo é um produto (AND) envolvendo todos os literais de entrada, ajustado para resultar em 1 para os valores de entrada considerados.
Cada mintermo resulta em 1 (verdadeiro) somente para uma combinação de entrada específica.

## Slide 99: Por Que a Forma SOP funciona?
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
Somente a entrada sombreada resultará em 1 para o mintermo =
Todos os outros termos serão 0 para a entrada sombreada.
Portanto se A B C corresponder a um mintermo da expressão,
  obtemos 0 + 0 + … + 1 + … + 0 + 0 = 1.
Se A B C não corresponder a nenhum mintermo na expressão
  Obtemos 0 + 0 + … + 0 = 0.
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
Esta entrada
Ativa este termo

## Slide 100: Forma Canônica SOP versus Forma Mínima
Notação abreviada para
mintermos de 3 Variáveis
A função F do slide anterior na forma SOP em notação sigma:
F(A,B,C) = ∑m(3,4,5,6,7)
= m3 + m4 + m5 + m6 + m7
Forma canônica ≠ forma mínima
Implementação da forma mínima
mintermos
0 0 0 = m0
0 0 1 = m1
0 1 0 = m2
0 1 1 = m3
1 0 0 = m4
1 0 1 = m5
1 1 0 = m6
1 1 1 = m7

## Slide 101: Implementação de Funções na Forma Canônica SOP
A forma SOP resulta na lógica de dois níveis que pode ser implementada usando portas AND, NOT e OR.
Exemplo:

## Slide 102: Forma Canônica Alternativa: Produto de Somas (POS)
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
Considere a entrada sombreada, somente a combinação 0 1 0 resulta em zero para o maxtermo associado.
Uma operação AND com 0 é sempre 0. Logo a saída de F será 0 se um dos maxtermos resultar em 0.
Alternativamente, dada a tabela verdade:
0 0 0
0 0 1
Para cada saída 0 construa um maxtermo, isto é, uma soma (OR) das entradas que resulte em saída zero para os valores considerados.
0 1 0
A forma POS de pode ser obtida aplicando a lei de DeMorgan na forma SOP de

## Slide 103: Produto de Somas (POS) (Cont.)
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
Somente um dos maxtermos será 0, um AND com uma entrada em 0 é sempre 0.
Consequentemente, F = 0.
1
1
0
0 1 0
Input

## Slide 104: Produto de Somas (POS) (Cont.)
Maxtermos
0 0 0 = M0
0 0 1 = M1
0 1 0 = M2
0 1 1 = M3
1 0 0 = M4
1 0 1 = M5
1 1 0 = M6
1 1 1 = M7
Notação abreviada para os Maxtermos.
Para montar a função consideramos os Maxtermos advindos das saídas 0 da tabela verdade.
0
0
0
1
1
1
1
1
Produto de Somas em notação pi:

## Slide 105: Simplificação Lógica com Álgebra Booleana

## Slide 106: Simplificação Lógica
A expressão Booleana obtida por SOP ou POS pode não estar otimizada.
A simplificação visa reduzir o custo de implementação, uma vez que:
  Reduz o número de portas lógicas empregadas na implementação.
  Elimina entradas do circuito.
F = (A + B) + (B + AA)(A + )
F = A + B

## Slide 107: Simplificação Lógica (Cont.)
Técnica sistemática para simplificações (passível de automação).
Ferramenta-chave: o teorema da unidade —
O valor de A NÃO muda nas linhas onde F=1
O valor de B muda nas linhas onde F=1 (conjunto “ON”)
O valor de B permanece o mesmo nas linhas onde G=1 (conjunto “ON”)
O valor de A muda nas linhas onde G=1
➙ B é eliminado, A permanece
➙ A é eliminado, B permanece
Fundamento: se uma entrada puder mudar sem alterar a saída, esse valor de entrada não é necessário!
Essência da Simplificação: Encontre subconjuntos do conjunto ON (entradas com saída 1) onde apenas uma variável muda de valor. Esta variável pode ser eliminada!

## Slide 108: Casos Complexos
Um exemplo:
Problema:
  Fácil ver como aplicar o teorema da unidade.
  Difícil saber se ele foi aplicado corretamente em todos os lugares possíveis, especialmente se é uma função de muitas variáveis.
Simplificar expressões complexas usando álgebra boolenada demanda muita prática. A seguir veremos um método alternativo conhecido como Mapas de Karnaugh.

## Slide 109: Simplificação Lógica com Mapas de Karnaugh (K-Maps)

## Slide 110: Método do Mapa de Karnaugh (k-map)
Os mapas de Karnaugh (mapas K) são um método gráfico para simplificar funções booleanas. Ele são bastante úteis para simplificações de funções de até 4 variáveis.
Abaixo, vemos como dispor a tabela verdade de funções de 2, 3 e 4 variáveis em um Mapa de Karnaugh.
K-map 2 variáveis
 |  | 0 | 1
0 |  | 00 | 01
1 |  | 10 | 11
A numeração das linhas e colunas segue o código “Gray Code”, isto é, somente um bit (variável) muda de uma palavra código para a próxima.
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  | 0000 | 0001 | 0011 | 0010
01 |  | 0100 | 0101 | 0111 | 0110
11 |  | 1100 | 1101 | 1111 | 1110
10 |  | 1000 | 1001 | 1011 | 1010
K-map 3 variáveis
K-map 4 variáveis
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  | 000 | 001 | 011 | 010
1 |  | 100 | 101 | 111 | 110

## Slide 111: Adjacências do Mapa de Karnaugh (k-map)
Adjacente
000
001
010
011
110
111
100
101
000
001
010
011
110
111
100
101
Adjacente
Um Mapa de Karnaugh deve ser pensado como um Toroide:
A primeira coluna adjacente à última coluna.
A primeira linha adjacente à última linha..

## Slide 112: Regras de Agrupamento do K-map
O que pode ser legalmente combinado (circulado) no K-map?
  Grupos retangulares de tamanho 2k para qualquer inteiro k.
  Todas as células circuladas tem o mesmo valor (1, por agora).
  Todos os valores devem ser adjacentes.
Como um grupo se torna um termo em uma expressão?
  Determine quais literais são constantes e quais variam no grupo.
  Elimine literais variáveis ​​e, em seguida, faça um AND com os literais constantes.
  constante 1 ➙ use , constante 0 ➙ use
O que é uma boa solução?
  Maiores agrupamentos ➙ eliminam mais variáveis ​​(literais) em cada termo.
  Menos agrupamentos ➙ menos termos.
  Faca um OR de todos os implicantes que você criou a partir de grupos individuais.

## Slide 113: K-map com 4 variáveis de entrada
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  | 1 | 0 | 0 | 1
01 |  | 0 | 1 | 0 | 0
11 |  | 1 | 1 | 1 | 1
10 |  | 1 | 1 | 1 | 1
Estratégia para circular retângulos no Kmap:
O maior possível
Considerando todas as adjacências

## Slide 114: Exemplo de K-map: Comparador de Dois Bits
Abordagem de Design
Escrever um K-map de 4 variáveis
para cada uma das 3 saídas
A | B | C | D | F1 | F2 | F3
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
 | A |  | 
 |  | F1 | AB = CD
 | B |  | 
 |  | F2 | AB < CD
 | C |  | 
 |  | F3 | AB > CD
 | D |  | 

## Slide 115: Exemplo de K-map: Comparador de Dois Bits (Cont.)
A | B | C | D | F1 | F2 | F3
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  | 1 |  |  | 
01 |  |  | 1 |  | 
11 |  |  |  | 1 | 
10 |  |  |  |  | 1
K-map para F1
F1 =
A'B'C'D' + A'BC'D + ABCD + AB'CD'

## Slide 116: Exemplo de K-map: Comparador de dois bits (Cont.)
A | B | C | D | F1 | F2 | F3
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  | 1 | 1 | 1
01 |  |  |  | 1 | 1
11 |  |  |  |  | 
10 |  |  |  | 1 | 
K-map for F2
F2 =
A'C + A'B'D + B'CD
F3 =
Exercício para você!

## Slide 117: K-maps com Saídas “Não Importa”
X em uma saída significa “não importa”, isto é, não me importo com o que meu circuito produz quando essa entrada é apresentada.
Você tem a opção de usar padrões X de forma inteligente como 1 ou 0 para melhorar a simplificação do circuito.
Pode, independentemente, ser considerado
como 00, 01, 10, 11
A | B | C | D | F | G
• • • |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 0 | X | X
0 | 1 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 | 0 | X | X
1 | 0 | 0 | 1 |  | 
• • • |  |  |  |  | 
Pode, independentemente, ser considerado
como como 00, 01, 10, 11

## Slide 118: Exemplo: Função de Incremento BCD
A | B | C | D | W | X | Y | Z
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X
1 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | X
1 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X
1 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X
1 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X
1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X
Dígitos BCD (Binary Coded Decimal):
  Codifica dígitos decimais de 0 - 9 com os padrões 00002 — 10012
  A função incrementa a entrada de forma circular: 0 -> 1, 1 -> 2,..., 8 ->9, 9 -> 0.
Esses padrões de entrada nunca devem
ser encontrado na prática.
Assim, os valores de saída associados
“Não Importam”

## Slide 119: K-map para a Função de Incremento BCD
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  | 1 |  |  | 1
01 |  | 1 |  |  | 1
11 |  | X | X | X | X
10 |  | 1 |  | X | X
A B C D
+ 1
W X Y Z
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  |  | 
01 |  |  |  | 1 | 
11 |  | X | X | X | X
10 |  | 1 |  | X | X
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 1 | 
01 |  | 1 | 1 |  | 1
11 |  | X | X | X | X
10 |  |  |  | X | X
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  | 1 |  | 1
01 |  |  | 1 |  | 1
11 |  | X | X | X | X
10 |  |  |  | X | X
W
X
Z
Y
Z (sem Não Importa) = A'D' + B'C'D’
Z (com Não Importa) = D'

## Slide 120: Blocos de Construção Combinacionais
Uma Revisão

## Slide 121: Blocos de Construção Combinacionais
Portas lógicas são combinadas para construir circuitos úteis na implementação de projetos maiores. Chamamos esses circuitos de bloco de construção porque são versáteis e úteis em vários projetos diferentes.
Isto é uma aplicação do princípio da abstração: desprezamos detalhes do nível de portas lógicas e focamos na função do bloco de construção.
Vamos analisar o projeto dos seguintes circuitos:
  Decodificadores.
  Multiplexadores.
  Circuitos Aritméticos.
  Arrays Lógicos Programáveis (PLA - Programmable Logic Array).
  ULA.

## Slide 122: Decodificadores

## Slide 123: Decodificadores
Um decoficador é um detector de padrões binários.
O decodificador tem uma saída para cada padrão possível de entrada. Com n entradas temos 2n padrões possíveis.
Quando um padrão binário é apresentado na entrada, exatamente uma saída fica ativa e todas as outras são desativadas.
Abaixo apresentamos o projeto de um decodificador 2-para-4 ativo em nível alto.

## Slide 124: Decodificadores (Cont.)
Circuito com 2 entradas e 22=4 saídas.
Para cada padrão de entrada exatamente uma das saídas fica em 1 e todas as outras em 0.

## Slide 125: Decodificadores (Cont.)
Quando usado como um bloco de construção para circuitos maiores, o decodificador é útil para determinar como interpretar um padrão de bits.
  Pode ser o endereço da memória DRAM, que o processador pretende ler.
  Pode ser o código de uma instrução (opcode) que o processador precisa decodificar para decidir que ação fazer.

## Slide 126: Decodificadores (Cont.)
Decodificadores podem ser projetados para serem ativos em nível lógico baixo (0). Nesse caso, a implementação com portas NAND é mais apropriada.
A | B | Y0 | Y2 | Y1 | Y3
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Y0
Y1
Y2
Y3
Funções Booleanas
Diagrama Lógico

## Slide 127: Decodificadores com sinal de habilitação
E = 1 desabilita o decodificador.
  Todas as saídas ficam em 1
E = 0 habilita o decodificador, isto é, as saídas passam a responder ao padrão binário AB apresentado nas entradas.
Decodificador 2-para-4 ativo em nível lógico baixo com sinal de habilitação E.
Indica que A e B não importa se E = 1.
Esquemático Abstrato

## Slide 128: Combinando Decodificadores
Decodificadores com sinal de habilitação podem ser combinados para construir decodificadores maiores. O exemplo a seguir combina decodificadores 3-para-8 ativo em alto para formar um decodificador 4-para-16.
Note que o sinal de habilitação é alimentado por w; o bit mais significativo do código de entrada que vai de 0000 a 1111.
Habilitado com W=0
Habilitado com W=1

## Slide 129: Implem. de Funções Booleanas com Decodificadores
Sabemos que qualquer função booleana pode ser expressa como uma soma de mintermos, bem como que um decodificador fornece os 2n mintermos associados a n variáveis ​​de entrada.
Portanto, usando um decodificador podemos gerar os mintermos de uma função de interesse, e combiná-los com uma porta OR externa, fornecendo assim uma implementação da função.
Assim, qualquer circuito combinacional com n entradas e m saídas pode ser implementado usando um decodificador n-para-2n juntamente com m portas OR externas para combinar os mintermos de interesse.

## Slide 130: Implem. de Funções Booleanas com Decodificadores
Abaixo um decodificador 2-para-4 é usado para implementar a função XNOR:
A | B | A XNOR B
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 131: Implem. Combinacional com Decodificadores (Cont.)
Suponha que queiramos usar um decodificador para implementar um circuito com as seguintes saídas: e
Decodificador
Uma função com uma longa lista de mintermos requer uma porta OR com um grande número de entradas. Uma função com uma lista de k mintermos pode ser expressa em sua forma complementada F’ com 2n - k mintermos.
Se o número de mintermos na função for maior que 2n/2, então F’ pode ser expresso com menos mintermos. Nesse caso, é vantajoso usar uma porta NOR para somar os mintermos de F’ e usar uma porta NOR para gerar a saída F.

## Slide 132: Multiplexadores

## Slide 133: Multiplexador (MUX), ou Seletor
Um multiplexador seleciona uma dentre N entradas e a conecta à saída.
O seletor deve ter log2N bits.
Exemplo: MUX 2-para-1
)

## Slide 134: Implementação MUX 2-para-1
Para S=0
Y
0

## Slide 135: Multiplexador, ou Seletor (Cont.)
A saída é sempre “conectada” a uma das entradas (no caso abaixo A ou B). Quem define qual entrada será conectada à saída é a linha de seleção S.
Exercício: Projete um MUX 4:1.
  No nível de portas: como uma combinação de portas AND, OR, NOT.
  No nível de blocos: combinando MUXs 2:1.
Y
Y

## Slide 136: Implementação de um Multiplexador 4-para-1
No nível de portas lógicas
No nível de blocos: usando Mux 2-para-1

## Slide 137: Imple. de Funções Booleanas com Multiplexadores
Multiplexadores também podem ser usados para implementar funções lógicas.
A ideia é configurar as entradas do MUX com os valores de saída da tabela verdade da função desejada.
MUX 4-para-1
Exemplo:
Terra = 0
Vdd = 1

## Slide 138: Imple. de Funções Booleanas com Multiplexadores (Cont.)
No exemplo abaixo um MUX com seletor de 3 bits implementa a função lógica especificada na tabela verdade.

## Slide 139: Imple. de Funções Booleanas com Multiplexadores (Cont.)
Mostraremos agora um método mais eficiente para implementar uma função booleana de n variáveis ​​com um multiplexador com n-1 linhas de seleção:
  Construa a tabela verdade para a função de n entradas.
  Considere as primeiras n-1 variáveis ​​da função como sendo as entradas de seleção do multiplexador. Em seguida, para cada combinação das n-1 variáveis de entrada, avaliamos a saída desejada como uma função da última variável. Esta função pode ser 0, 1, a variável ou o complemento da variável.
  Finalmente, os valores obtidos no passo 2 são aplicados às entradas de dados do multiplexador na ordem correta.

## Slide 140: Imple. de Funções Booleanas com Multiplexadores (Cont.)
Usando MUX 2-para-1 para implementar a função XOR.

## Slide 141: Imple. de Funções Booleanas com Multiplexadores (Cont.)
Implemente a função usando um MUX 4-para-1.
N = 3
N -1 = 2
z
F
x
y
Z’
0
1

## Slide 142: Somadores

## Slide 143: Meio Somador (Half-Adder)
Half-Adder: Circuito que realiza a soma de dois bits.
Equivalentes

## Slide 144: Somador Completo (Full Adder)
Somador completo: realiza a soma de 3 bits.
  Dois bits a serem somados.
  E o possível carrego gerado pela coluna da direita.
    Chamado de bit de Carry-in (Cin).
Tabela verdade para o somador completo:
0
SOP para adição de uma coluna c = carry-out:
a
b
c

## Slide 145: Somador Completo (Full Adder) (Cont.)
SOP para adição de uma coluna c = carry da coluna à direita:
145
a
b
c
C
S

## Slide 146: Somador Completo (Full Adder) (Cont.)
A expressão em SOP pode ser trabalhada de modo a usarmos dois half-adder.
Para o Carry-Out.

## Slide 147: Somador Completo (Full Adder) (Cont.)
Implementação com 2 Meio Somadores (Half-Adders)
Representação Abstrata
A
B
Cin
Cout
S

## Slide 148: Carry Propagate Adder (CPA)
Na prática precisamos de somadores que somam números maiores, por exemplo de 32 e 64 bits.
Esses circuitos são construídos de modo a somar as colunas dos números, propagando o bit carrego. Daí o nome, Somadores Propagadores de Carrego (Carry Propagate Adder).
O esquemático desses circuitos é similar ao de um somador completo, exceto pelo fato das entradas e saída serem barramentos.

## Slide 149: Carry Propagate Adder (CPA): Implementação
A maneira mais simples de implementar um CPA de N bits é encadear N somadores completos. O Cout de um estágio atua como o Cin do próximo estágio.
O esquemático abaixo ilustra a implementação de um CPA para adição de números de 32 bits. Essa implementação é chamada de Ripple-Carry Adder.
O atraso deste circuito é proporcional ao número de somadores completos: , onde é o atraso de um somador completo.
É importante saber que essa não é única forma de implementar um CPA. Veja H&H seção 5.2 para aprender sobre Carry-Lookahead Adder.

## Slide 150: Subtratores

## Slide 151: Arrays Lógicos Programáveis (PLAs)
Lembre-se que podemos realizar uma subtração somando o primeiro número com o negativo do segundo número, usando a representação numérica em complemento de dois: .
Essa soma pode ser realizada com um único CPA que adicione com Cin = 1.
Esquemático
Implementação
1

## Slide 152: Somador-Subtrator binário
Soma quando M=0.
Subtrai quando M=1.
V detecta overflow: Quando dois números com n dígitos cada são somados e a soma é um número que
ocupa n + 1 dígitos, dizemos que ocorreu um overflow.

## Slide 153: Comparadores

## Slide 154: Comparador de Igualdade
Um comparador de igualdade é um circuito que verifica se duas entradas de N bits são exatamente iguais.
Pode ser construído utilizado portas XNOR de 2 entradas, pois essa porta resulta em saída 1 somente quando as duas entradas são iguais:
A | B | A XNOR B
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 155: Comparador de Igualdade (Cont.)
Usamos uma porta XNOR para cada par de bit a ser comparado. Se todas as portas derem saída 1, os números são iguais e esses resultados podem ser agregados com uma porta AND.
Igual?
Igual?

## Slide 156: Comparador de Magnitude
Um comparador de magnitude produz uma ou mais saídas indicando os valores relativos de A e B, isto é, se A > B ou A < B.
Uma forma de implementar a comparação de magnitude consiste em primeiro calcular A − B e observa o bit de sinal do resultado. Se o resultado for negativo, então A é menor que B. Caso contrário, A é maior ou igual a B.
Uma porta XNOR com uma das entradas em 1 é suficiente para testar o sinal do resultado

## Slide 157: Comparador de Magnitude (Cont.)
Um comparador de magnitude produz uma ou mais saídas indicando os valores relativos de A e B, isto é, se A > B ou A < B.
Uma forma de implementar a comparação de magnitude consiste em primeiro calcular A − B e observa o bit de sinal do resultado. Se o resultado for negativo, então A é menor que B. Caso contrário, A é maior ou igual a B.
Uma porta XNOR com uma das entradas em 1 é suficiente para testar o sinal do resultado

## Slide 158: Comparador de Magnitude (Cont.)
Uma segunda possibilidade de implementação consiste em inspecionar as magnitudes relativas dos pares de dígitos de mesma posição dos números sendo comparados, começando pela posição mais significativa.
Se os dois dígitos forem iguais, comparamos o próximo par de dígitos à direita. A comparação continua até que um par de dígitos desiguais seja alcançado.
Ao encontrar o par de dígito desigual, se o dígito de A for 1 e o de B for 0, concluímos que A > B. Se o dígito A for 0 e o de B for 1, temos A < B. Se todas as comparações forem iguais, então e B serão iguais

## Slide 159: Comparador de Magnitude (Cont.)
Estratégia de Comparação:
  A3A2A1A0
  B3B2B1B0

## Slide 160: Unidade Lógica Aritmética (ULA)

## Slide 161: ULA (Unidade Lógica Aritmética)
Uma ULA é um circuito que combina várias operações lógicas e aritméticas em uma única unidade, mas realiza somente uma função por vez. por exemplo, uma ULA típica realiza operações de adição, subtração, comparações, AND e OR. A operação a ser realizada é definida pelos valores dos bits de controle, F, no exemplo abaixo.
Representação esquemática de uma ULA com 8 operações possíveis.
Operações comuns de uma ULA

## Slide 162: ULA (Unidade Lógica Aritmética): Implementação
Operações comuns de uma ULA
A implementação da ULA consiste na interconexão de
dos blocos que implementam as operações desejadas
com controle apropriado

## Slide 163: Deslocadores (shifters)

## Slide 164: Deslocadores
Como o nome indica, um circuito deslocador (shifter) desloca um número binário para a esquerda ou para a direita em um número especificado de posições.
Lembre-se:
  Deslocar 1 bit para a esquerda é equivalente a multiplicar por 2.
  Deslocar 1 bit para a direita é equivalente a dividir por 2.
Existem vários tipos de deslocadores comumente usados.
  Deslocador lógico: desloca o número para a esquerda (LSL) ou para a direita (LSR) e preenche os espaços vazios com 0’s.
    Ex: 11001 LSR 2 = 00110; 11001 LSL 2 = 00100
  Deslocador aritmético: funciona tal como um deslocador lógico, mas nos deslocamentos para a direita preenche os bits mais significativos com uma cópia do antigo bit mais significativo (msb). Isto é útil para multiplicar e dividir números com sinal.
    Ex: 11001 ASR 2 = 11110; 11001 ASL 2 = 00100

## Slide 165: Deslocadores:
Implementação com multiplexadores:
  Primeira coluna: deslocamento lógico para a esquerda.
  Segunda coluna: deslocamento lógico para a direita.
  Terceira coluna: deslocamento aritmético para a direita.

## Slide 166: Leitura obrigatória
Para essa semana ler do livro indicado (Harris & Harris):
  Capítulo 1 inteiro.
  Capítulo 2 inteiro.
  Capítulo 5: seção 5.1 e 5.2.