## Slide 1: Arquitetura de Computadores Modelo de Von Newman & Instruction Set Architecture (ISA)
Prof. Linder Cândido da Silva
UFMT
Janeiro de 2024

## Slide 2: Agenda
Elementos básicos de um computador e o Modelo de von Neumann.
  Exemplos de máquina de von Neumann.
Arquitetura do Conjunto de Instrução do MPIS.
  Instruções de operação (lógicas e Aritméticas).
  Instruções de Movimentação de Dados.
  Instruções de Controle.
Formato das instruções MIPS.
Modos de endereçamento de memória.
Micro-arquiteura
Interface SW/HW
Programa/Linguagem
Algoritmo
Problema
Lógica Digital
Dispositivos
Software de Sistema
Elétrons

## Slide 3: O Modelo de Von Neumann
Computador Programável de Propósito Geral

## Slide 4: Como um computador básico é construído?
Já aprendemos como projetar:
  Estruturas lógicas Combinacionais.
  Estruturas lógicas Sequenciais.
Vamos subir o nível de abstração e com esses blocos básicos construir:
  Unidades de Execução.
  Unidades de Decisão.
  Unidades de Memória/armazenamento.
  Unidades de Comunicação.
Micro-arquitetura
Interface SW/HW
Programa/Linguagem
Algoritmo
Problema
Lógica
Dispositivos
Software de Sistema
Elétrons

## Slide 5: O Modelo de von Neumann
John von Neumann propôs em 1946 um modelo fundamental de computador de propósito geral consistindo de cinco componentes interligados:
  Memória (armazena os dados e o programa escrito em linguagem de máquina).
  Unidade de Processamento.
  Unidade de Controle (controla a execução do programa).
  Entrada (input).
  Saída (output).
Estudaremos o projeto do MIPS, um computador que segue o modelo de von Neumann.
Praticamente todos os computadores de propósito geral de hoje usam o modelo de von Neumann.
Burks, Goldstein, von Neumann, “Preliminary discussion of the logical design of an electronic computing instrument,” 1946.

## Slide 6: Estrutura geral do Modelo de Von Newman
Memória
(programa e dados)
I/O
Unidade de
Processamento
controle
(sequenciamento)
Datapath
(caminho de dados)

## Slide 7: Conceitos básicos associados ao Modelo de Von Newman
Para realizar uma tarefa usando um computador de propósito geral, precisamos de um Programa para especificar o que o computador deve fazer.
  O computador programável executa a tarefa especificada pelo programa.
O programa é uma sequência de instruções. Cada instrução especifica uma mini tarefa bem definida que o computador pode realizar. Ou seja, uma instrução é a menor parte de trabalho que pode ser especificada em um programa na linguem do computador.
A Arquitetura do Conjunto de Instruções (Instruction Set Architecture - ISA) é o conjunto formado por todas as instruções que um computador é capaz de executar. O conjunto de instruções especificado pela ISA é também chamado de linguagem de Máquina.

## Slide 8: Estrutura geral do Modelo de Von Newman (Cont.)
UNIDADE DE CONTROLE
PC ou IP
Inst Register
UNIDADE DE PROCESSAMENTO
TEMP
MEMÓRIA
Mem Addr Reg
Mem Data Reg
INPUT
Teclado,
Mouse,
Disco…
OUTPUT
Monitor,
Impressora,
Disk…
ULA

## Slide 9: Estrutura geral do Modelo de Von Newman (Cont.)
UNIDADE DE CONTROLE
PC ou IP
Inst Register
UNIDADE DE PROCESSAMENTO
ULA
TEMP
MEMÓRIA
Mem Addr Reg
Mem Data Reg
INPUT
Teclado,
Mouse,
Disco…
OUTPUT
Monitor,
Impressora,
Disk…
ULA

## Slide 10: Relembrando: Implementação de uma Matriz de Memória 4x3
Di[2]
Di[1]
Di[0]
D[2]
D[1]
D[0]
Addr[1:0]
WE
Decodificador de endereços
Multiplexador

## Slide 11: Memória
A memória armazena programas e dados. Os programas e os dados são constituídos por bits, portanto a memória contem apenas 0s e 1s.
  bits são logicamente agrupados em bytes (8 bits) ou palavras (e.g., 8, 16, 32 bits) e usados para codificar instruções e dados.
  Instruções diferentes interpretam os bits de formas diferentes.
Espaço de Endereçamento: número total de localizações identificáveis da memória.
  No MIPS, o espaço de endereçamento é de 232.
    Endereços de 32-bit
  No LC-3, o espaço de endereçamento é de 216.
    Endereços de 16-bits.
  No x86-64, o espaço de endereçamento é de (até) 248.
    Endereços de 48-bit
Endereçabilidade: número de bits armazenados em cada localização da memória.
  Algumas memórias são endereçáveis por bytes (byte-endereçável). Outras são endereçáveis por palavra (palavra-endereçável).
  As instruções são definidas para operar sobre um byte ou uma palavra.
Notes: x86-64:
* Memory organization:
- Address space: up to 2^48.
- Addressability: up to 48 bits. The actual length of the address is 64 bits, but bits 48 to 63 are sign extended.

## Slide 12: Memória (Cont.)
Ilustração de uma memória com 8 localizações (endereços) de um byte cada.
  Memória endereçável por byte com 3 bits de endereço.
  Valor 6 no endereço 4 e valor 4 no endereço 6.
Endereço
Valor do dado
Pergunta:
Como fazer uma memória do mesmo tamanho endereçável por bit?
Resposta:
64 localizações
Cada localização armazena 1 bit

## Slide 13: Memória endereçável por palavra
No exemplo abaixo, cada palavra de 32 bits tem um endereço único.
  O LC-3 trabalha com palavra de 16-bits. O MIPS trabalha com palavras de 32 bits.
00000000
00000001
00000002
00000003
. . .
Endereço
8 9 A B C D E F
F 2 F 1 F 0 F 7
1 3 C 8 1 7 5 5
D 1 6 1 7 A 1 C
Palavra 3
Palavra 2
Palavra 1
Palavra 0
. . .
. . .
Conteúdo armazenado
(Hexadecimal)

## Slide 14: Memória endereçável por byte
Cada byte tem um endereço único.
  MIPS tem instruções que operam com palavra de 32 bits mas com a memória sendo endereçável por byte. Nesse caso, o endereço da palavra é o endereço do primeiro byte.
Palavra 3
Palavra 2
Palavra 1
Palavra 0
. . .
. . .
Data
8 9
A B
C D
E F
F 2
F 1
F 0
F 7
1 3
C 8
1 7
5 5
D 1
6 1
7 A
1 C
Memória do MIPS
00000000
00000004
00000008
0000000C
. . .
Endereço
Como esses 4 bytes são ordenados?
Qual desses 4 bytes é o mais ou menos significativo?

## Slide 15: Ordenação de bytes: Big Endian vs. Little Endian
A ordenação dos bytes é irrelevante para instruções que operam com números, mas é relevante para instruções que operam com outros tipos de dados.
Há duas formas de ordenação de bytes importantes, cujos nomes são inspirados no livro As Viagens de Gulliver escrito por Jonathan Swift (1726).
  Big Endians quebravam ovos cozidos pelo lado maior do ovo.
  Little Endians quebravam ovos pelo lado menor dos ovos.

## Slide 16: Big Endian vs. Little Endian (Cont.)
0
4
8
C
. . .
Endereço da palavra
. . .
Bytes Armazenados
3
2
1
0
7
6
5
4
B
A
9
8
F
E
D
C
. . .
Bytes Armazenados
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
Big Endian
Little Endian
MSB
LSB
MSB
(Most significant Byte)
LSB
(Least Significant Byte)
Endereçamento começa no MSB
Endereçamento começa no LSB
Notes: It is a convention, same as German is written from left to right, and Persian is written from right to left.

## Slide 17: Big Endian vs. Little Endian (Cont.)
0
4
8
C
. . .
Word Address
. . .
Byte Address
3
2
1
0
7
6
5
4
B
A
9
8
F
E
D
C
. . .
Byte Address
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
Big Endian
Little Endian
MSB
LSB
Isto realmente importa?
Resposta simples: Não, apenas uma convenção
Resposta mais completa: Não, exceto quando um sistema big-endian e um little-endian precisam compartilhar ou trocar dados.
MSB
(Most Significant Byte)
LSB
(Least Significant Byte)
Endereçamento começa no MSB
Endereçamento começa no LSB
Notes: It is a convention, same as German is written from left to right, and Persian is written from right to left.

## Slide 18: Acessando a Memória: MAR e MDR
Há duas operações de Acesso à Memória:
  Leitura (load): carrega o conteúdo de uma localização de memória para um registrador da unidade de processamento.
  Escrita (store): armazena o conteúdo de um registrador em uma localização de memória.
No modelo de Von Newman é previsto dois registradores para implementar as operações com a memória:
  Memory Address Register (MAR).
  Memory Data Register (MDR).
leitura:
  Passo 1: Carrega no MAR o endereço da localização a ser lida.
  Passo 2: O conteúdo armazenado na localização é carregado no MDR.
Escrita:
  Passo 1: Carrega no MAR o endereço da localização e no MDR o que será gravado memória.
  Passo 2: Ativa Write Enable para gravar o valor no MDR no endereço especificado pelo MAR.
MEMÓRIA

## Slide 19: O Modelo de von Neumann (Cont.)
UNIDADE DE CONTROLE
PC ou IP
Inst Register
UNIDADE DE PROCESSAMENTO
MEMÓRIA
Mem Addr Reg
Mem Data Reg
INPUT
Teclado,
Mouse,
Disco…
OUTPUT
Monitor,
Impressora,
Disk…
Unidade de Processamento
TEMP
ULA

## Slide 20: Unidade de Processamento
Realiza as operações lógicas e aritméticas.
A unidade de processamento inclui uma ou mais ULAs (Unidade Lógica Aritmética).
Uma Unidade Lógica Aritmética (ULA) pode realizar várias operações cada qual associada a uma ou mais intruções.
  LC-3: ADD, AND, NOT (XOR no LC-3b)
  MIPS: add, sub, mult, and, nor, sll, slr, slt…
Normalmente, a ULA processa dados codificados em palavras.
  Comprimento da palavra no LC-3 é 16 bits.
  Comprimento da palavra no MIPS é 32 bits.
Notes: 32 bits (Pentium IV) or 64 bits (Itanium, IA-64) in real systems

## Slide 21: Unidade de Processamento (Cont.)
Uma ULA combina uma variedade de operações lógicas e aritméticas em uma única unidade que realiza uma única operação por vez.
A tabela abaixo ilustra um conjunto de operações da ULA, necessárias para implementar um subconjunto das instruções do MIPS.
Exemplos de operações da ULA
Símbolo da ULA

## Slide 22: Possibilidade de Projeto para a ULA do Slide Anterior
Operações da ULA

## Slide 23: Unidade de Processamento (Cont.)
Além da memória principal, o computador possui uma pequena quantidade de armazenamento, formada por registradores, muito perto da ULA.
  Propósito: armazenar valores temporários para melhorar o desempenho.
Exemplo: para calcular ((A+B)*C), o resultado intermediário A+B pode ser salvo no armazenamento temporário. Mas por que?
  Resposta: É muito lento armazenar cada resultado da ULA na memória principal e então recuperá-lo para uso futuro. O acesso à memória é muito mais lento do que uma adição, multiplicação ou divisão feita pela ULA.
O armazenamento temporário normalmente é formado por um conjunto de registradores chamado de Arquivo de Registro (Register File).
Notes: 32 bits (Pentium IV) or 64 bits (Itanium, IA-64) in real systems

## Slide 24: Unidade de Processamento: Armazenamento temporário
Os Registradores da Unidade de Processamento garantem acesso rápido aos valores a serem processados ​​pela ULA.
  A Memória é grande, mas é relativamente lenta.
  Tipicamente um registrador tem capacidade de armazenar uma palavra.
O Arquivo de Registro é um Conjunto de Registradores acessíveis às instruções.
  O LC-3 tem 8 registradores de propósito geral (GPRs).
    Numerados de 0 a 7: número de registrador de 3-bits. Tamanho do Registrador = comprimento da palavra = 16 bits
  O MIPS tem 32 registradores de propósito geral.
    Numerados de 0 a 31: número de registrador de 5-bits. Tamanho do registrador = comprimento da palavra = 32 bits.
Unidade de Processamento
TEMP
ULA

## Slide 25: Relembre: Registrador baseado em Flip-Flops D
Múltiplos flip-flops D em paralelo, cada um armazenando 1 bit.
Este registrador armazena 4 bits
Esta linha representa 4 fios
esquemático

## Slide 26: Relembre: Registrador baseado em Flip-Flops D (internamente)
Image source: Patt and Patel, “Introduction to Computing Systems”, 3rd ed., page 95.

## Slide 27: O Modelo de Von Neumann (Cont.)
UNIDADE DE CONTROLE
PC ou IP
Inst Register
UNIDADE DE PROCESSAMENTO
ULA
TEMP
MEMÓRIA
Mem Addr Reg
Mem Data Reg
INPUT
Teclado,
Mouse,
Disco…
OUTPUT
Monitor,
Impressora,
Disk…
ULA

## Slide 28: Entrada e Saída
Permite que as informações entrem (input) e saiam (output) do computador. Muitos dispositivos, coletivamente chamados de periféricos, são usados para entrada e saída.
  Periféricos de Entrada (Input)
    teclado
    Mouse
    Scanner
    Disco
    Etc.
  Periféricos de Saída (Output)
    Monitor
    Impressora
    Discos
    Etc.

## Slide 29: O Modelo de von Neumann (Cont.)
UNIDADE DE CONTROLE
PC ou IP
Inst Register
UNIDADE DE PROCESSAMENTO
TEMP
MEMÓRIA
Mem Addr Reg
Mem Data Reg
INPUT
Teclado,
Mouse,
Disco…
OUTPUT
Monitor,
Impressora,
Disk…
PC or IP
Inst Register
ULA

## Slide 30: Unidade de Controle
A unidade de controle é como um maestro de uma orquestra. Ela conduz, passo-a-passo, o processamento das instruções de um programa.
Ela busca a instrução a ser executada para o Registrador de Instrução (Instruction Register - IR), e gera os sinais de controle necessários para processá-la.
Ela também carrega no registrador Contador de Programa (Program Counter – PC), também conhecido como Instruction Pointer (IP), o endereço da próxima instrução a ser processada.

## Slide 31: Estado Arquitetural visível ao Programador
M[0]
M[1]
M[2]
M[3]
M[4]
M[N-1]
Memória
Matriz de localizações de armazenamento
Indexadas por um endereço
Contador de programa
Endereço de memória
da instrução corrente (ou próxima)
Registradores
- recebe nomes especiais no ISA
- propósito geral e propósito especial
Os programas (sequência de instruções) especificam como transformar os valores do estado arquitetural visível
.
.
.

## Slide 32: Propriedades Chave do Modelo de Von Neumann
O Modelo de Von Neumann possui duas propriedades chave:
  Programa Armazenado:
    Instruções e dados armazenados de forma binária em uma matriz de memória.
    Memória é unificada entre instruções e dados. A interpretação do valor armazenado depende dos sinais de controle, ou melhor, do estágio do ciclo de execução.
  Processamento sequencial de instruções:
    Uma instrução processada por vez.
    Contador de Programa “aponta” para a posição em memória onde se encontra a próxima instrução a ser processada.
    Contador de Programa é avançado sequencialmente, exceto quando instruções de transferência de controle são executadas.

## Slide 33: Exemplo de Máquina de von Neumann
Source: https://www.anandtech.com/show/16252/mac-mini-apple-m1-tested
Apple M1, 2021

## Slide 34: Outra Máquina de von Neumann
https://wccftech.com/amd-ryzen-5000-zen-3-vermeer-undressed-high-res-die-shots-close-ups-pictured-detailed/
AMD Ryzen 5000, 2020
Core Count:
8 cores/16 threads
L1 Caches:
32 KB por core
L2 Caches:
512 KB por core
L3 Cache:
32 MB compartilhado