## Slide 1: Arquitetura de Computadores Temporização de Circuitos Digitais
Prof. Linder Cândido da Silva
UFMT
02 de Janeiro de 2024

## Slide 2: Agenda
Introdução à Temporização de Circuitos Digitais.
Temporização de Circuitos Combinacionais.
  Atraso de propagação.
  Atraso de contaminação.
Temporização de Circuitos Sequenciais.
  Setup time.
  Hold time.
  Quão rápido um circuito sequencial pode operar?

## Slide 3: Temporização de Circuitos Digitais
Para um circuito operar corretamente, é necessário que ele atenda aos requisitos lógicos funcionais, bem como aos requisitos temporais (de atraso).
A análise da temporização responde perguntas como:
  Quão rápido é um circuito?
  É possível tornar um circuito mais rápido?
Um projeto logicamente correto ainda pode falhar devido a questões práticas de implementação relacionadas à temporização (atrasos). Por isso, é importante entender e analisar os atrasos em circuitos digitais.

## Slide 4: Parte 1: Temporização de Circuitos Combinacionais

## Slide 5: Abstração Relacionada aos Atrasos...
A
Y
1
0
0
1
Quando supomos que as saídas de um circuito digital respondem imediatamente às mudanças nas entradas, estamos abstraindo os detalhes relacionados à temporização (ou atrasos).
A resposta imediata
não corresponde à realidade!

## Slide 6: Atraso de Circuitos Combinacionais
Nos circuitos combinacionais, os valores de saída estão sempre atrasados em relação às mudanças nos valores das entradas.
  Devido ao tempo finito que os transístores levam para chavear, propagação de sinais, etc.
tempo
atraso

## Slide 7: Exemplo: Atraso real de um inversor
Image source: Sandoval-Ibarra, F., and E. S. Hernández-Bernal. "Ring CMOS NOT-based oscillators: Analysis and design." Journal of applied research and technology, 2008.

## Slide 8: Visão geral sobre os fatores que influenciam os atrasos
O atraso é fundamentalmente causado por:
  Capacitâncias e resistências no circuito.
  Velocidade da Luz (não é tão rápida na escala de nanossegundos!).
Qualquer coisa que afete essas quantidades pode mudar o atraso:
  Entradas diferentes resultam em atrasos diferentes.
  Subida (i.e., 0 -> 1) vs. descida (i.e., 1 -> 0) da entradas.
  Mudança no ambiente (e.g., temperatura).
  Idade do circuito.
Consideraremos duas abstrações para toda uma gama de atrasos envolvidos na propagação de sinais entre as entradas e as saídas:
  Atraso de propagação (tpd) e
  Atraso de contaminação (tcd) .

## Slide 9: Atrasos de Propagação e Contaminação
Atraso de Contaminação (tcd): Tempo transcorrido até a saída (Y) começar a mudar.
Atraso de Propagação (tpd): Tempo transcorrido até saída (Y) estabilizar (terminar de mudar).
Exemplo de Circuito
O valor está mudando

## Slide 10: Calculando tpd e tcd
Caminho crítico (maior atraso): tpd = 2 tpd_AND + tpd_OR
Caminho mais curto: tcd = tcd_AND
Ao analisar um circuito, precisamos nos preocupar com os caminhos de maior atraso (tpd) e de menor atraso (tcd).
Caminho Crítico
Caminho mais Curto

## Slide 11: Calculando o Atraso de Propagação
Atraso de Propagação (Atraso do Caminho crítico): tpd = 2 tpd_AND + tpd_OR
Atraso do Caminho Crítico
Tempo

## Slide 12: Calculando o Atraso de Contaminação
Atraso de Contaminação (caminho mais curto): tcd = tcd_AND
Caminho mais curto
Tempo

## Slide 13: Exemplo: tpd para uma NAND-2 real
Forte dependência na voltagem e temperatura!
Source: Nexperia 2-input NAND (74HC00) Datasheet, Section 10

## Slide 14: Exemplo: Atraso de Propagação (tpd)
Duas implementações diferentes de um multiplexador 4:1
Atraso das portas
Implementação 1
Implementação 2
Projetos Diferentes levam a atrasos muito diferentes

## Slide 15: Disclaimer: Calculando os caminhos Longo/Curto
Nem sempre é fácil determinar os caminhos crítico/curto!
  Nem todas as transições de entrada afetam a saída.
  Pode haver muitos caminhos diferentes da entrada para a saída.
Na realidade, os circuitos não são construídos de forma exatamente igual:
  Diferentes instâncias da mesma porta podem ter diferentes atrasos.
  Fios acrescentam um atrasos finito (que aumenta com o comprimento).
  Temperatura/voltagem afeta a velocidade do circuito
    Nem todos os elementos do circuito são afetados da mesma forma podendo inclusive mudar o caminho crítico!
Designers trabalham com as condições de “pior-caso” e rodam muitas simulações estatísticas para balancear rendimento/performance

## Slide 16: Glitches (Falhas de saída)

## Slide 17: Glitches
Exemplo
Estado inicial do circuito
1
1
0
1
Um Glitch é uma transição de entrada (0 -> 1 ou 1->0) que causa múltiplas transições de saída.

## Slide 18: Glitches (Cont.)
0
1
1 -> 0
1 -> ?
Um Glitch é uma transição de entrada (0 -> 1 ou 1->0) que causa múltiplas transições de saída.

## Slide 19: Glitches (Cont.)
0
1
1 -> 0
1 -> ?
Caminho mais lento (3 portas)
Caminho mais rápido (2 portas)
Um Glitch é uma transição de entrada (0 -> 1 ou 1->0) que causa múltiplas transições de saída.

## Slide 20: Glitches (Cont.)
0
1
1 -> 0
1 -> 0 -> 1
Caminho mais lento (3 portas)
Caminho mais rápido (2 portas)
Um Glitch é uma transição de entrada (0 -> 1 ou 1->0) que causa múltiplas transições de saída.

## Slide 21: Glitches (Cont.)
0
1
(B) 1 -> 0
(Y) 1 -> 0 -> 1
Caminho mais lento (3 portas)
Caminho mais rápido (2 portas)
n1
n2
Um Glitch é uma transição de entrada (0 -> 1 ou 1->0) que causa múltiplas transições de saída.

## Slide 22: Corrigindo Glitches com Mapas de Karnaugh
Glitches associados a mudanças em única entrada são visíveis em mapas de Karnaugh. Nesse caso, o glitch ocorre quando uma mudança em uma entrada leva a uma transição entre implicantes primos do mapa.
(A) 0
(C) 1
(B) 1 -> 0
(Y) 1 -> 0 -> 1
AB
BC

## Slide 23: Corrigindo Glitches Usando Mapas de Karnaugh (Cont.)
O problema pode ser resolvido com um termo de "consenso”.
    Garante a não ocorrência de transição entre implicantes primos diferentes
(A) 0
(C) 1
(B) 1 -> 0
(Y) 1 -> 1
AB
BC
AC
Sem dependência em B
=> sem glitch!

## Slide 24: Evitando Glitches
Sempre devemos nos preocupar com glitches?
  Resolver glitches normalmente demanda:
    Mais área de chip.
    Mais consumo de energia.
    Mais esforço de projeto.
Como é garantido que no longo prazo o circuito convergirá para os valores corretos, independentemente dos glitches. A resposta é que não, nem sempre!
  Se nos preocuparmos apenas com o estado de saída estacionário de longo prazo, podemos ignorar com segurança os glitches.
  O designer deve decidir se glitches precisam ser tratados ou não na aplicação em questão. Por isso, quando examinamos a saída de simulações, é importante reconhecer glitches.

## Slide 25: Parte 2: Temporização de Circuitos Sequenciais

## Slide 26: Relembrando: Flip-Flop D
O FF-D amostra o valor presente na entrada D na transição positiva do clock.
  Amostrar significa, neste contexto, armazenar o valor, o qual e pode ser lido na saída Q.
D
Q
CLK
Internamente, o FF-D é construído com elementos combinacionais que, por meio de um esquema de realimentação, armazenam o valor binário.
Para funcionar corretamente, o valor em D deve permanecer estável por um determinado tempo, entes e depois da transição do sinal de clock.

## Slide 27: Restrições de Temporização Associadas à Entrada
D deve estar estável durante a amostragem (i.e., antes e depois da transição ativa)
D
Q
CLK
Setup Time (tsetup): tempo anterior a transição do clock no qual D deve estar estável (não pode estar variando).
Hold Time (thold): tempo posterior a transição do clock no qual D deve continuar estável.
Aperture Time (ta)= tsetup + thold.

## Slide 28: Metaestabilidade
Nem sempre é possível garantir que a entrada de um FF fique estável durante o tempo de abertura (tsetup + thold), especialmente quando a entrada vem do mundo externo.
Por exemplo, considere um botão conectado à entrada de um flip-flop, tal como na figura ao lado. Nesse exemplo, quando o botão está solto, D = 0. Quando o botão é pressionado, D = 1.
O botão pode ser pressionado e solto por tempo aleatório em relação à borda ascendente do CLK, causando problemas de amostragem conhecidos como Metaestabilidade.

## Slide 29: Metaestabilidade (Cont.)
Caso 1
Caso 2
Caso 3

## Slide 30: Metaestabilidade e Curva de Transferência
Vout
Vin

## Slide 31: Metaestabilidade (Cont.)
Resumindo, se D estiver mudando quando amostrado, a saída Q pode ficar metaestável.
Isso significa que a saída do Flip-flop D fica em algum valor entre 1 e 0. Eventualmente a saída estabiliza, mas de forma não-deterministica.
Source: W. J. Dally, Lecture notes for EE108A, Lecture 13: Metastability and Synchronization Failure (When Good Flip-Flops go Bad) 11/9/2005.
CLK
Q
Exemplo de violação de temporização (Latch RS NAND)
Metastability
Non-deterministic Convergence

## Slide 32: Atrasos do Flip-Flop D
Atraso de contaminação clock-to-q (tccq): tempo transcorrido entre a transição de clock e a saída Q começar a mudar (i.e., ainda instável).
Atraso de propagação clock-to-q (tpcq): tempo transcorrido entre a transição do clock e a saída Q ficar estável.
D
Q
CLK

## Slide 33: Os Atrasos Impactam os Sistemas Sequenciais Síncronos?
Em um circuito sequencial síncrono, múltiplos flip-flops (registradores) alimentam e são alimentados por blocos de lógica combinacional.
Clock com período Tc define o tempo de ciclo e sincroniza todos os Flip-Flops.
O circuito deve atender os requisitos temporais de ambos, R1 e R2, para não operar em metaestabilidade!

## Slide 34: Operação Sequencial Correta!
É preciso garantir a temporização correta da entrada D2 de R2. Especificamente, D2 deve estar estável:
  No mínimo tsetup antes da transição do clock.
  No mínimo thold depois da transição de clock.

## Slide 35: Garantindo a Operação Sequencial Correta (Cont.)
Há um tempo de atraso mínimo e máximo entre os dois registradores que devem ser respeitados.
  Log. Comb. rápida demais -> Violação de thold em R2
  Log. Comb. lenta demais -> Violação de tsetup em R2
Potencial violação de tHOLD
Potencial violação de
tSETUP
tHOLD
tSETUP

## Slide 36: Restrição de Tempo de Setup
Temporização segura depende do atraso máximo entre R1 e R2
A entrada para R2 deve estar estável no mínimo tsetup antes da transição de clock.
Tc

## Slide 37: Restrição de Tempo de Setup (Cont.)
Tc > tpcq
Temporização segura depende do atraso máximo entre R1 e R2
A entrada para R2 deve estar estável no mínimo tsetup antes da transição de clock.

## Slide 38: Restrição de Tempo de Setup (Cont.)
Tc > tpcq + tpd
Temporização segura depende do atraso máximo entre R1 e R2
A entrada para R2 deve estar estável no mínimo tsetup antes da transição de clock.

## Slide 39: Restrição de Tempo de Setup (Cont.)
Tc > tpcq + tpd + tsetup
Temporização segura depende do atraso máximo entre R1 e R2
A entrada para R2 deve estar estável no mínimo tsetup antes da transição de clock.

## Slide 40: Restrição de Tempo de Setup (Cont.)
Temporização segura depende do atraso máximo entre R1 e R2
A entrada para R2 deve estar estável no mínimo tsetup antes da transição de clock.
Tc > tpcq + tpd + tsetup
Trabalho útil
Overhead de Sequenciamento
Overhead de sequenciamento: tempo perdido em cada ciclo devido a requisitos de tempo dos elementos de sequenciamento.

## Slide 41: Tempo de Setup e Performance de Projeto
Caminho Crítico, tpd mais longo, determina o desempenho geral do projeto:
Determina o período mínimo de clock (i.e., frequência máxima de operação)
  Se o caminho crítico é longo, o projeto rodará lentamente.
  Se o caminho crítico curto, cada ciclo fará muito pouco trabalho útil.
    i.e., maioria do ciclo será perdido com overhead de sequenciamento.
Tc > tpcq + tpd + tsetup
Caminho Crítico
Caminho Curto

## Slide 42: Restrição de Tempo de Hold
Temporização segura depende do atraso mínimo de R1 para R2
D2 (i.e., entrada de R2) deve estar estável pelo menos thold depois da transição de clock.
tccq
Não deve mudar até que se passe thold depois do clock

## Slide 43: Restrição de Tempo de Hold (Cont.)
tccq + tcd
Temporização segura depende do atraso mínimo de R1 para R2
D2 (i.e., entrada de R2) deve estar estável pelo menos thold depois da transição de clock.

## Slide 44: Restrição de Tempo de Hold (Cont.)
Temporização segura depende do atraso mínimo de R1 para R2
D2 (i.e., entrada de R2) deve estar estável pelo menos thold depois da transição de clock.
tccq + tcd > thold

## Slide 45: Restrição de Tempo de Hold (Cont.)
tccq + tcd > thold
tcd > thold - tccq
Precisamos ter um atraso combinacional mínimo!
Temporização segura depende do atraso mínimo de R1 para R2
D2 (i.e., entrada de R2) deve estar estável pelo menos thold depois da transição de clock.

## Slide 46: Restrição de Tempo de Hold (Cont.)
Temporização segura depende do atraso mínimo de R1 para R2
D2 (i.e., entrada de R2) deve estar estável pelo menos thold depois da transição de clock.
NÃO depende de Tc!
tccq + tcd > thold
tcd > thold - tccq
Muito difícil consertar violações thold
depois da fabricação - deve modificar circuitos!

## Slide 47: Sumário da Temporização Sequencial
tccq / tpcq | Atraso clock-to-q (contaminação/propagação)
tcd / tpd | Atraso de lógica combinacional (contaminação/propagation)
tsetup | Entradas de FF devem estar estáveis antes do próximo clock
thold | Entradas de FF devem estar estáveis depois do clock
Tc | Período de clock

## Slide 48: Exemplo: Análise de Temporização
Características de temporização:
tccq = 30 ps
tpcq = 50 ps
tsetup = 60 ps
thold = 70 ps
tpd = 35 ps
tcd = 25 ps
tpd =
tcd =
Checagem de restrição de tempo de setup:
Tc > tpcq + tpd + tsetup
Tc >
fmax = 1/Tc =
Checagem de restrições de tempo de hold:
tccq + tcd > thold ?

## Slide 49: Exemplo: Análise de Temporização
Características de temp.
tccq = 30 ps
tpcq = 50 ps
tsetup = 60 ps
thold = 70 ps
tpd = 35 ps
tcd = 25 ps
tpd = 3 x 35 ps = 105 ps
tcd =
Checagem de restrição de tempo de setup:
Tc > tpcq + tpd + tsetup
Tc >
fmax = 1/Tc =
Checagem de restrições de tempo de hold:
tccq + tcd > thold ?

## Slide 50: Exemplo: Análise de Temporização
Características de temp.
tccq = 30 ps
tpcq = 50 ps
tsetup = 60 ps
thold = 70 ps
tpd = 35 ps
tcd = 25 ps
tpd = 3 x 35 ps = 105 ps
tcd = 25 ps
Checagem de restrição de tempo de setup:
Tc > tpcq + tpd + tsetup
Tc >
fmax = 1/Tc =
Checagem de restrições de tempo de hold:
tccq + tcd > thold ?

## Slide 51: Exemplo: Análise de Temporização
tpd = 3 x 35 ps = 105 ps
tcd = 25 ps
Checagem de restrição de tempo de setup:
Tc > tpcq + tpd + tsetup
Tc > (50 + 105 + 60) ps = 215 ps
fmax = 1/Tc = 4.65 GHz
Características de temp.
tccq = 30 ps
tpcq = 50 ps
tsetup = 60 ps
thold = 70 ps
tpd = 35 ps
tcd = 25 ps
Checagem de restrições de tempo de hold:
tccq + tcd > thold ?
tpd
tpcq
tsetup

## Slide 52: Exemplo: Análise de Temporização
Checagem de restrições de tempo de hold:
tccq + tcd > thold ?
(30 + 25) ps > 70 ps ?
Características de temp.
tccq = 30 ps
tpcq = 50 ps
tsetup = 60 ps
thold = 70 ps
tpd = 35 ps
tcd = 25 ps
tccq
tcd
tpd = 3 x 35 ps = 105 ps
tcd = 25 ps
Checagem de restrição de tempo de setup:
Tc > tpcq + tpd + tsetup
Tc > (50 + 105 + 60) ps = 215 ps
fmax = 1/Tc = 4.65 GHz

## Slide 53: Exemplo: Análise de Temporização
Características de temp.
tccq = 30 ps
tpcq = 50 ps
tsetup = 60 ps
thold = 70 ps
tpd = 35 ps
tcd = 25 ps
FALHA
Checagem de restrições de tempo de hold:
tccq + tcd > thold ?
(30 + 25) ps > 70 ps ?
tpd = 3 x 35 ps = 105 ps
tcd = 25 ps
Checagem de restrição de tempo de setup:
Tc > tpcq + tpd + tsetup
Tc > (50 + 105 + 60) ps = 215 ps
fmax = 1/Tc = 4.65 GHz

## Slide 54: Exemplo: Consertando violação de Tempo de Hold
tpd =
tcd =
Restrição de tempo de setup:
Tc > tpcq + tpd + tsetup
Tc >
fc =
Restrição de tempo de hold:
tccq + tcd > thold ?
Add buffers aos caminhos curtos:
Características de temp.
tccq = 30 ps
tpcq = 50 ps
tsetup = 60 ps
thold = 70 ps
tpd = 35 ps
tcd = 25 ps

## Slide 55: Exemplo: Consertando violação de Tempo de Hold
tpd = 3 x 35 ps = 105 ps
tcd = 2 x 25 ps = 50 ps
Restrição de tempo de setup:
Tc > tpcq + tpd + tsetup
Tc >
fc =
Restrição de tempo de hold:
tccq + tcd > thold ?
Add buffers aos caminhos curtos:
Características de temp.
tccq = 30 ps
tpcq = 50 ps
tsetup = 60 ps
thold = 70 ps
tpd = 35 ps
tcd = 25 ps

## Slide 56: Exemplo: Consertando violação de Tempo de Hold
tpd = 3 x 35 ps = 105 ps
tcd = 2 x 25 ps = 50 ps
Restrição de tempo de setup:
Tc > tpcq + tpd + tsetup
Tc > (50 + 105 + 60) ps = 215 ps
fc = 1/Tc = 4.65 GHz
Restrição de tempo de hold:
tccq + tcd > thold ?
Add buffers aos caminhos curtos:
Características de temp.
tccq = 30 ps
tpcq = 50 ps
tsetup = 60 ps
thold = 70 ps
tpd = 35 ps
tcd = 25 ps
tpd
tpcq
tsetup

## Slide 57: Exemplo: Consertando violação de Tempo de Hold
tpd = 3 x 35 ps = 105 ps
tcd = 2 x 25 ps = 50 ps
Restrições de tempo de setup:
Tc > tpcq + tpd + tsetup
Tc > (50 + 105 + 60) ps = 215 ps
fc = 1/Tc = 4.65 GHz
Restrições de tempo de hold:
tccq + tcd > thold ?
Add buffers aos caminhos curtos:
Características de temp.
tccq = 30 ps
tpcq = 50 ps
tsetup = 60 ps
thold = 70 ps
tpd = 35 ps
tcd = 25 ps
Sem alteração da frequência máxima!

## Slide 58: Exemplo: Consertando violação de Tempo de Hold
tpd = 3 x 35 ps = 105 ps
tcd = 2 x 25 ps = 50 ps
Restrições de tempo de setup:
Tc > tpcq + tpd + tsetup
Tc > (50 + 105 + 60) ps = 215 ps
fc = 1/Tc = 4.65 GHz
Restrições de tempo de hold:
tccq + tcd > thold ?
(30 + 50) ps > 70 ps ?
Add buffers aos caminhos curtos:
Características de temp.
tccq = 30 ps
tpcq = 50 ps
tsetup = 60 ps
thold = 70 ps
tpd = 35 ps
tcd = 25 ps
tccq
tcd

## Slide 59: Exemplo: Consertando violação de Tempo de Hold
tpd = 3 x 35 ps = 105 ps
tcd = 2 x 25 ps = 50 ps
Restrição de tempo de setup:
Tc > tpcq + tpd + tsetup
Tc > (50 + 105 + 60) ps = 215 ps
fc = 1/Tc = 4.65 GHz
Restrição de tempo de hold:
tccq + tcd > thold ?
(30 + 50) ps > 70 ps ?
Add buffers aos caminhos curtos:
Características de temp.
tccq = 30 ps
tpcq = 50 ps
tsetup = 60 ps
thold = 70 ps
tpd = 35 ps
tcd = 25 ps
RESOLVIDO

## Slide 60: Clock Skew
Para piorar um pouco os problemas de temporização, clocks também tem atraso!
  O clock não chega a todas as partes do chip ao mesmo tempo!
Clock skew: diferença de tempo entre duas bordas do clock.
Fonte do Clock
Point A
Point B
clock skew
A
B
Caminho longo e lento do
clock
CLOCK
(Fonte)

## Slide 61: Clock Skew Example
Example of the Alpha 21264 clock skew spatial distribution
P. E. Gronowski+, "High-performance Microprocessor Design," JSSC’98.

## Slide 62: Clock Skew: Tempo de Setup Revisitado
Temporização segura requer considerar o pior caso de clock skew
  Clock chega em R2 antes de R1
  Isso deixa um tempo menor para a lógica combinacional
Tc > tpcq + tpd + tsetup + tskew
Sinal deve chegar em D2 mais cedo!
Isto corresponde a aumentar tsetup:
Tc > tpcq + tpd + tsetup, effective

## Slide 63: Clock Skew: Tempo de Hold Revisitado
tcd + tccq > thold + tskew
Temporização segura requer considerar o pior cado de clock skew
  Clock chega em R2 depois de R1
  Aumenta o atraso requerido mínimo para a lógica combinacional
Sinal deve chegar em D2 mais tarde!
Isto efetivamente aumenta thold:
thold
tskew
tcd
tccq
tcd + tccq > thold, effective

## Slide 64: Clock Skew: Sumário
Skew, efetivamente aumenta ambos tsetup e thold
  Overhead de sequenciamento aumentado
  i.e., Menos trabalho útil por ciclo
Designers devem manter o clock skew no mínimo possível.
  Requer uma “rede de clock” inteligente sobre o chip.
  Objetivo: que o clock chegue em todas as localizações ao mesmo tempo.
Source: Abdelhadi, Ameer, et al. "Timing-driven variation-aware nonuniform clock mesh synthesis." GLSVLSI’10.